中钢招标有限责任公司

政府采购项目招标文件

项目名称：中央财经大学

沙河校区应急电源更换及维保采购项目

招标编号：1841STC50388

采 购 人：中央财经大学

代理机构：中钢招标有限责任公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章 　拟签订的合同文本	29

第四章   技术需求书	40

第五章   评标标准	44

第六章   附件—投标文件格式	48

# 第一章   投标邀请

投标邀请

中钢招标有限责任公司接受采购人的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：中央财经大学沙河校区应急电源更换及维保采购项目

- 招标编号：1841STC50388

- 资金来源：财政性资金

- 采购预算：36万元

- 项目用途：自用

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 | 服务地点 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河校区应急电源更换及维保 | 400块 | 合同签订之日起15个工作日内完成送货、安装、集成和调试 | 中央财经大学沙河校区 | 本项目采购设备包括中央财经大学沙河校区应急电源系统、不间断电源系统电池设备，共涉及17处点位，包含7种型号的400块免维护铅酸蓄电池。以及17处应急电源系统、不间断电源系统主机和电池的维修保养服务。并要求提供三年的质保和系统维保服务。详见招标文件第四章技术需求书。 |

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

    - 本项目为非专门面向中小企业的项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：即日起至2018年4月19日，每天9:00-12:00、13:00-16:00（北京时间、节假日除外）。

（2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）；

（3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①供应商企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

②供应商若以汇款形式购买招标文件，须携带汇款单复印件，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

③投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章（Word版、盖章后电子版均需发3223074799@qq.com邮箱或anle@sinosteel.com邮箱）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

注：若邮购，供应商须在招标文件获取时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因发出购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2018年5月3日14:00（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京市海淀大街8号中钢国际广场16层会议室。

- 本项目的招标公告仅在“中国政府采购网”、“中国教育装备网”、“中央财经大学官网”上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系人：闫老师，王老师

联系方式：010-62289113，010-62288705

采购项目联系人姓名：安乐、王建莉、张静、封勋

联系方式：010-62688254（购买标书）、62688213、62688251、010-62688250（传真）、3223074799@qq.com（购买标书）、wangjl5@sinosteel.com（电子邮件）

账户信息：

开 户  名 称：中钢招标有限责任公司

开 户  银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

银 行  行 号：3051 0000 1750

账        号：9576 0328 0000 0067

中钢招标有限责任公司

2018年4月12日

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.2 | 招标范围（货物类）: 旧应急电源的拆除清运，新电源的供货、安装调试、施工（含修复施工）及相关伴随服务（包括但不限于投标产品设计、集成、验收、现场及远程技术支持、培训、维保及售后服务等）。 |
| 3.2 | 现场考察踏勘： □不组织 (组织，踏勘时间：2018年4月20日14:00 踏勘联系人：朱老师 踏勘联系方式：18210008817、010-61776117 踏勘地点：中央财经大学沙河校区南门值班室 |
|  | 开标前答疑会： (不召开 □召开 |
|  | 演示视频： (无需递交 □递交，具体要求如下： / |
|  | 投标样品递交： (不需要 □需要，具体要求如下： / |
| 7.2 | 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求如下： (按包分别编制和包装； □统一编制和包装，具体为： / |
| 7.3 | 如投标人对本项目的多个包同时进行投标，则投标人在本项目中最多中标包的数量： (不限制； □限制数量为__/__个包，具体规定如下：___/___。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：7200元人民币。 投标保证金交款单据（电汇形式的投标保证金提交汇款凭证复印件）须在投标截止时间前与《开标一览表》及《投标人退款、开票信息》（格式见第六章）共同包装在一个信封内提交，并在该信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样。在投标文件《商务技术文件分册》“投标书”中仍须提供投标保证金交款单据复印件，否则其投标无效。 |
| 11.3 | 投标保证金形式：电汇（投标截止时间前到账 ） 投标保证金收受人：中钢招标有限责任公司 开户人名称：中钢招标有限责任公司 开户 银行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行 人民币账号： 9576 0328 0000 0067 |
| 12.1 | 投标有效期：90日历天（自提交投标文件的截止之日起算）。 |
| 13.1 | 投标文件的份数： 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本2份； 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本4份； 《投标文件电子文档》 ：1份（U盘）。 |
| 21 | 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：1.3、8.2、10.4、10.5、10.7、10.8、11、12.1、18.2、20.3、23.2、23.3.1、24.2、27.2、29.5、31.2及其他标记★号的条款（如有）。 |
| 22.3 | □本项目为单一产品采购项目。 (本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：12V100AH免维护铅酸蓄电池 |
| 23.3.1 | 对于投标文件报价出现前后不一致的情形，招标文件的另行规定： (无 □有， ______/_______ |
| 25.2 | 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： (以投标报价较低者为中标候选人；得分且投标报价均相同的，以技术及服务部分得分高者为中标候选人 □随机抽取 |
| 25.3 | 评标委员会推荐中标候选人的数量： (推荐3名中标候选人 □推荐满足招标文件全部实质性要求的所有投标人为中标候选人 |
| 26.1 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： (否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： (得分且投标报价均相同的，以技术及服务得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 29.5 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： (不允许 □允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 |
| 30.1 | 是否需要提交履约保证金： (不需要 □需要，具体要求如下：______/_______ |
| 32.1 | 招标代理服务费收取方式及标准： (由采购人支付 □由中标人支付，中标人须向招标代理机构按照如下第_/__种标准交纳 |
| 中标服务费 | 中标人须在领取中标通知书前向采购人中央财经大学缴纳中标服务费 6000元，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。 缴纳时间：中标公告发布1个工作日后； 缴纳地点：北京市海淀区学院南路39号中央财经大学行政楼309 联系人：闫老师62289113 王老师 62288705 |

投标人须知

## 一   说  明

## 采购人、采购代理机构、合格投标人

  - 采购人、采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。“采购人”：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间以后、采购代理机构工作人员的实际查询时间；

      - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

      - 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

    - 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

    - 如投标人组成联合体投标，则联合体须符合法律法规的规定：

      - 联合体各成员单位均须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合其他投标人资格要求，联合体成员资质须与其在联合体中的分工相匹配。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

      - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

      - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 联合体各方应签订联合体投标协议，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体牵头单位必须承担主要工作任务。该联合体投标协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

      - 在合同履行过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购人承担的连带责任。

  - 采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

## 资金来源及招标范围

  - 本项目的资金来源见《投标邀请》。

  - 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

## 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

  - 若《投标人须知资料表》中规定了进行现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等，则投标人应按其要求在规定的时间和地点参加。

## 二   招标文件

## 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 政府采购合同文本

- 技术需求书

- 评标标准

- 附件—投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

  - 招标文件中的“原厂商”系指货物生产厂家或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本招标文件所述的生产厂家、货物制造商、制造厂家、货物制造厂家等，均为原厂商。不具备产品商标和定价权的OEM代加工厂不是原厂商。

## 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前15日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人或采购代理机构。

## 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

## 三   投标文件的编制

## 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

  - 投标人在本项目中最多中标包的数量（如限制数量）要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

## 投标文件构成

  - 投标人需将投标文件按《资格、资信证明文件分册》和《商务技术文件分册》分别编制并包装。

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，包括以下内容：

    - 资格、资信证明文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1-1 | 法定代表人授权书 | 格式见附件 |
| ★1-2 | 联合投标协议书 | 如为联合体，必须提供 格式见附件 |
| ★1-3 | 投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-4 | 税务登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人税务缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件 | 单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的有效凭证。 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-5 | 社会保险登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-6 | 投标人的财务状况报告（会计师事务所出具的审计期间为上一年度或最新的财务审计报告，或开标日前三个月内银行出具的资信证明） | 1、财务审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。 2、银行资信证明可提供原件，也可提供复印件。若银行开具的资信证明声明复印无效的，则投标人必须提供原件，否则视为无效。提供复印件的，必须提供银行资信证明所有内容页的齐全的复印件，含首页、声明页等，否则视为无效。 3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 4、成立不到一年的公司须提交验资证明复印件并加盖投标人公章或银行资信证明。 |
| ★1-7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式见附件 |
| ★1-8 | 投标人声明函 | 格式见附件 |
| ★1-9 | 中小企业声明函 | 仅当本项目为“专门面向中小微企业采购的项目”时必须在本册提供 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件 |
| ★1-10 | 生产厂家的资格声明 | 仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供 格式见附件 |
| ★1-11 | 生产厂家的授权书 | 仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供 （参考）格式见附件 |
| ★1-12 | 投标人信用记录查询结果 | 无须投标人提供 |
| ★1-13 | 具备法律、行政法规规定的其他条件或招标文件“投标人资格要求”要求的其他证明文件 | 如有 |

    - 商务技术文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★2-1 | 投标书 | 格式见附件 |
| ★2-2 | 开标一览表 | 格式见附件 |
| ★2-3 | 投标分项报价表 | 格式见附件 |
| ★2-4 | 商务条款偏离表 | 格式见附件 |
| ★2-5 | 技术需求偏离表 | 格式见附件 |
| 2-6 | 业绩一览表 | 格式见附件 |
| 2-7 | 项目技术及服务方案 | 根据本项目技术需求编制，包含内容见本须知第9条要求及本项目《评标标准》 |
| 2-8 | 拟派往本项目实施团队情况 | 格式见附件 |
| 2-9 | 售后服务承诺 | 格式见附件 |
| 2-10 | 招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料 | 如有 |
| ★2-11 | 招标代理服务费承诺书 | 格式见附件 |
| 2-12 | 投标人退款、开票信息 | 与《开标一览表》和投标保证金交款单据一并单独包装提交，投标文件中可不重复提供本表。若未能按要求提供或提供信息不准确而导致无法及时退还保证金，采购代理机构不承担逾期退还的相关责任。 格式见附件 |
| 2-13 | 中小企业声明函 | 当本项目为“非专门面向中小微企业采购的项目”时在本册提供 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件 |

  - 除上述8.2条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

  - 对于招标文件中提供了格式的投标文件内容，投标人应严格按照招标文件提供的“投标文件格式”填写相关内容（注明“参考格式”的除外）。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于招标文件未提供格式的投标文件内容，由投标人自行编写。

  - 投标人如为联合体，联合体各方均应提供上述8.2.1条中的附件号为“1-3”至附件号为“1-9”号资格、资信证明文件，其余文件联合体中应至少一方出具。

## 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标文件中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应是中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

  - 本项目是否接受进口产品见《投标邀请》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 投标人根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供产品和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

    - 招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。

    - 投标人认为应附的其他材料。

## 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），旧电梯的拆除清运，投标货物安装、调试、施工（含井道改造和电梯门套、电梯口及门厅等的修复施工）、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《技术需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，其投标无效。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

## 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购人或采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，采购人或采购代理机构有权不予退还投标保证金：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（4）中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的。

  - 投标保证金可采用的形式：《投标人须知资料表》中建议的形式及政府采购法律法规接受的其他非现金形式。

  - 凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

  - 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还或发票开票延迟的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

## 投标有效期

  - 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 投标文件的签署、盖章及装订

  - 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

★13.6  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。

## 四   投标文件的递交

## 投标文件的包装、标记和密封

  - 投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交：

（1）投标文件《资格、资信证明文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《资格、资信证明文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交；

（2）投标文件《商务技术文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《商务技术文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；

（3）投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“投标文件电子文档”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中）；

（4）开标一览表及投标保证金：为方便开标唱标，除投标文件中的《开标一览表》及投标保证金交款单据以外，投标人还应另行准备一份相同的《开标一览表》，并与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》一并包装单独提交，在信封上标明“开标一览表及投标保证金”字样。

  - 所有包装袋/箱上均应：

（1）清楚标明递交至投标邀请中指明的地址；

（2）注明投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在  （开标日期、时间）    之前不得启封”的字样；

（3）写明投标人名称和地址，并在包装袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

  - 如果投标人未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 未密封的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人或采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件不予退回。

  - 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构有权不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

## 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格、资信证明文件（内容见本须知8.2.1）有任何一项不符合招标文件要求的，资格审查不合格，其投标无效。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 组建评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务。

  - 评审专家须符合财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

## 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

- 投标总价超过项目预算金额或者最高限价的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件投标有效期不足的；

- 投标文件未按照招标文件要求装订、签署、盖章的；

- 投标文件不满足招标文件中★号条款要求的（本须知8.2.1各项内容已在本须知18.2审查，此处不再包含）；

- 投标文件技术指标超出招标文件“技术需求书”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；

- 投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

- 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

- 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品不符合相应规定或要求的（投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

## 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：详见《投标人须知资料表》。

## 评标方法

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，详见《投标人须知资料表》，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

## 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价的调整

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 小微企业优惠政策调整：只有同时满足“①投标人为小型或微型企业；②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物”两个条件的投标人，并且均提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件，该产品方可认定为小型和微型企业产品，评标时享受价格扣减的优惠政策；否则该产品不予认定为小型和微型企业产品，评标时其价格不予扣减。

      - 对于独立投标人：本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若全部或部分投标产品（货物、工程或服务）被认定为小型和微型企业产品，则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）中的“小型和微型企业产品”价格×（100%-6%）+投标人报价（指修正后的评标价）中的非“小型和微型企业产品”价格；否则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）。

      - 对于联合体投标人： (1)若联合体各方均为小型或微型企业，则联合体视同为小微企业，则按上条原则确定联合体投标人的评标价； (2)若联合体是由大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型或微型企业组成，且联合体协议中约定的小型和微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（含）以上的，则本项目将对联合体的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）×（100%-2%）。(3)若联合体的构成不属于上述情形，则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）。（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予享受价格扣减的优惠政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。

      - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 评标过程及保密原则

  - 政府采购评审专家以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

## 中标候选人的确定原则及标准

  - 评标委员会确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序以及招标文件中关于中标候选人的相关确定原则，依次推荐本项目各包的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐中标候选人的数量详见《投标人须知资料表》。

## 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

## 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

  - 当出现上款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 中标公告与中标通知书

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

## 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展政府采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

## 履约保证金

  - 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

## 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代理机构或采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构或采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

## 招标代理服务费收取方式及标准

  - 采购人按照与采购代理机构签订的合同规定支付招标代理服务费：收费标准（见下表），采用差额定率累进计费方式计算，具体收费标准详见《投标人须知资料表》。

| 序号 | 中标金额M（万元） | 费率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 货物 | 服务 | 工程 |
| 1 | M≤100 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2 | 100＜M≤500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 3 | 500＜M≤1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 4 | 1000＜M≤5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5 | 5000＜M≤10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 6 | 10000＜M≤100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 7 | 100000≤M | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

  - 招标代理服务费的支付方式按上述收费标准和规定，向采购代理机构直接支付招标代理服务费。可用支票、电汇等付款方式一次向采购代理机构支付招标代理服务费。

## 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等

  - 方式：

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并及时向采购人、采购代理机构确认收到。

- 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 采购人、采购代理机构联系部门：采购管理部门、招标部门。

  - 采购人、采购代理机构联系电话：见《投标邀请》。

  - 采购人、采购代理机构通讯地址：见《投标邀请》。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不再受理该供应商针对同一采购程序环节的后续质疑。

  - 供应商提出质疑应当有具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据以及必要的法律依据。

# 第三章 　拟签订的合同文本

中央财经大学沙河校区应急电源更换及维保

采购项目合同书

甲方：中央财经大学

乙方：

签订日期：2018年 月 日

此合同仅供参考，以最终签订的合同条款为准。

甲方：中央财经大学                （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

签订本合同。

为了保证应急电源系统的正常运行，提高人员疏散逃生能力，甲方（采购人）中央财经大学所属沙河校区应急电源更换及维保采购项目，以公开招标方式进行采购，经过合法合规的采购程序，确定乙方（中标人）_______为中标人。根据《中华人民共和国合同法》、《中国政府采购法》和其他国家法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，就甲方委托乙方为中央财经大学沙河校区采购、安装应急电源（以下简称EPS）、不间断电源（以下简称UPS）系统电池、相应的质量保证及配套的EPS、UPS系统检修维保服务，达成如下协议：

1、合同文件及优先解释顺序

1.1本合同由下列文件共同构成并视为一个整体，彼此相互解释，相互补充。各合同构成文件的优先解释顺序如下：

a.本合同协议书；

b. 合同附件；

c. 合同补充协议（如有）；

d. 中标人的投标文件 (含澄清文件)；

e. 本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

1.2本项目合同按照招标文件要求和中标人投标文件中的承诺进行签订。

1.2.1对于同一事项在中标人投标文件中的承诺优于招标文件要求的，或招标文件中未提出明确要求的事项，均以中标人投标文件内容为准。

1.2.2对于招标文件中提出明确要求，但中标人投标文件中不满足或不一致的相关内容，按如下原则处理：若中标人投标文件商务偏离表和技术偏离表中明确表示无偏离、或未明确提出偏离的，均以招标文件要求为准，否则以中标人投标文件内容为准。

1.3本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

1.4在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

一、项目内容

本合同所提供的货物数量、维保服务项目见以下货物采购及系统质量保证维保服务清单，项目范围包括货物的供应、运输、安装调试、系统集成、第三方检测、质量保证及整个系统的检修维保服务。

(一)EPS、UPS系统免维护铅酸蓄电池采购及系统检修维保服务清单

| 序号 | 设备位置 | 电池规格型号 | 数量 | 单块体积（mm） | 主机数量 | 主机型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院五号楼中控室 | 12V100AH | 64 | 330*173*220 | 1 | UPS30KVA |
| 2 | 东区主教楼中控室 | 12V65AH | 16 | 330*173*166 | 1 | UPS20KVA |
| 3 | 西区主教楼中控室 | 12V65AH | 16 | 330*173*166 | 1 | UPS20KVA |
| 4 |  | 12V38AH | 16 | 196*166*175 | 1 | UPS6KVA |
| 5 | 西区宿舍1号楼 | 12V50AH | 28 | 230*138*220 | 1 | EPS6KVA |
| 6 | 西区宿舍2号楼 | 12V50AH | 14 | 230*138*220 | 1 | EPS6KVA |
| 7 |  | 12V33AH | 14 | 195*132*175 | 1 | EPS3KVA |
| 8 | 西区宿舍5号楼 | 12V50AH | 14 | 230*138*220 | 1 | EPS6KVA |
| 9 |  | 12V33AH | 14 | 195*132*175 | 1 | EPS3KVA |
| 10 | 东区宿舍11-12号楼 | 12V55AH | 16 | 230*138*220 | 1 | EPS8KVA |
| 11 |  | 12V38AH | 16 | 196*166*175 | 1 | UPS15KVA |
| 12 | 东区宿舍13号楼 | 12V38AH | 16 | 196*166*175 | 1 | EPS8KVA |
| 13 |  | 12V38AH | 16 | 196*166*175 | 1 | UPS15KVA |
| 14 | 图书馆中控室 | 12V65AH | 16 | 330*173*166 | 1 | UPS30KVA |
| 15 |  | 12V100AH | 6 | 330*173*220 | 1 | UPS2KVA |
| 16 |  | 12V38AH | 30 | 196*166*175 | 1 | UPS15KVA |
| 17 | 图书馆公共区域 | 12V12AH | 88 | 151*99*100 | 22 | EPS500VA |

二、履约时间和地点

货物交付日期：合同签订后    个工作日。

交货安装地点：交货地点为中央财经大学沙河校区（北京市昌平区沙河镇沙河高教园内），安装地点按EPS、UPS采购设备清单中的地理和货物需求信息完成设备交付和安装。

三、合同金额及付款方式

（一）合同价款

本合同为固定总价合同，合同总价人民币     元（大写：    元整）。本合同总价包含乙方为履行本合同约定内容所需的一切费用，除甲方另有超出合同的要求外，均不作价款调整。

（二）价款支付

双方按国家和北京市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方按以下方式向乙方支付合同价款：

达到下列标准后3个工作日内，乙方对本合同约定的项目进度进行总结并向甲方提交书面报告，甲方审核合格后支付相应价款：

1、全部设备到货后，乙方书面提请甲方进行到货验收，经双方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的50%，即     元（大写：         元整）。

2、所有设备安装调试完毕，经有资质的第三方专业检测机构检测合格并出具《电气消防检测报告》且系统运行正常，乙方书面提请甲方进行验收，所有设备验收合格后，支付合同总价款的20%。

3、其余合同总价款的30%为项目质量和系统检修维保保证金，从项目竣工之日起，乙方为甲方提供为期3年的质量保证和系统检修维保期（以下简称维保期）。从项目竣工之日起，维保的第一年年底支付合同总价款的10%；维保的第二年年底支付合同总价款的10%；维保期结束后支付合同总价款的10%即尾款。

4、如乙方提供的质保和服务不达标，甲方有权扣除保证金并按合同约定追究乙方相关责任。

5、甲方每次付款前，乙方应当向甲方开具符合甲方要求的等额有效发票。

四、项目变更

安装施工中甲方对原方案进行变更，应在变更前2个工作日向乙方发出书面变更通知，否则乙方有权拒绝变更。乙方按通知进行变更并于3个工作日内，根据变更方案提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担。甲方接到变更价款报告之日起3个工作日内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起3个工作日后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

施工过程中发现甲方方案存在疏漏或疑问，乙方应以书面形式通知甲方并提出合理化建议及变更价款报告，经甲方签认后方可进行变更，由此产生的费用增减由甲方承担。

五、双方权利与责任

（一）甲方权利与责任

1.甲方权利：为确保项目顺利进行，甲方有权对项目的实施进行监督检查。

2.甲方责任：

2.1积极配合乙方的安装工作，提供现存的相关资料以及必要的水、电等条件，负责协调相关部门完成对系统工程的调试、检测等工作。

2.2按合同规定及时向乙方支付合同价款。

2.3审核乙方报送的项目组织设计和项目进度计划。

2.4审签乙方相关的变更洽商书面报告。

2.5负责组织项目竣工验收。

2.6行使与本合同相关的其他权利。

2.7乙方进场后，甲方提供必要的施工条件。

2.8甲方负责确保合同中所列EPS、UPS主机系统在交付乙方维保服务前运行正常，组织协调相关各方对系统进行检测。

（二）乙方权利与责任

1.乙方权利：在认真履行合同，完成项目安装、调试任务的基础上，乙方有权要求甲方按合同约定支付相应的合同价款。

2.乙方责任：

2.1严格按照招标文件及本合同约定的要求，设计施工方案，提交甲方审核认定。

2.2编制切实可行的施工组织设计、项目进度计划，并书面报甲方审核确定后执行，每天向甲方报告施工计划和进度完成情况。

2.3指派经验丰富的现场项目负责人，全程负责本工程设计、进度、技术质量、安全施工、检查验收和洽商变更等相关事宜，参加甲方召开的协调会，并代表乙方做出决定。

2.4执行国家和北京市有关安全生产、文明施工等相关规定，做好现场施工安全管理，与甲方签订《施工安全责任书》，根据需要设置现场照明、维护设施和警示标志，并对进入施工现场范围内所有人员的安全负责。

2.5工作人员应具备相应的技术资质，进入甲方区域应遵守相关规定，进行作业应着制式工服，佩戴胸牌，自觉接受甲方检查；自行办理所属现场人员生命财产和设备的保险并支付保险费用。

2.6工程未通过验收、交付甲方使用之前，有责任做好成品的安全保护工作，出现丢失、损坏应及时补充、更换，并承担相关费用。

2.7材料堆放整齐，及时将施工垃圾运出甲方场地并按照国家及北京市相关规定处置，保持现场的清洁；工程完工后及时拆除临时设施，并运出甲方场地。

2.8工程竣工后，免费向甲方提交3套完整的项目竣工资料。

2.9 自全部工程竣工验收合格之日起，为本项目提供为期3年的电池质量保证和整个系统检修维保服务。

2.10执行政府有关部门发送甲方及乙方的所有关于工程施工现场的意见及通知，乙方应当在施工中按照有关意见及通知进行整改，并承担完全的责任。

2.11按照甲方要求免费对甲方相关人员进行技术培训。

2.12因乙方未履行相关责任义务造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失，须承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

六、工程进度与延期

（一）项目进度

乙方须在合同签订后    个工作日内完成全部采购货物的供应、运输、安装调试、系统集成等工作。甲方在乙方完成上述全部工作后，进行第三方检测和系统验收。

（二）工程延期

1.如甲方提出推迟开工，须书面通知乙方并相应顺延工期。

2.若乙方不能按合同约定日期开工，应提前2个工作日提出书面申请报甲方审批。未经甲方批准，乙方不得变更工期。

3.甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，并在1个工作日内提出处理意见，乙方按甲方要求妥善保护已完成工程部分，并协商工程顺延日期（如因乙方未按本合同约定履行义务致使甲方要求乙方暂停施工的，则工期不予顺延）。

4.因乙方原因导致延期履约，乙方承担相应责任及产生的费用，工期不予顺延。

七、项目施工、质量检验及验收

（一）乙方组织施工必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计图纸要求，并建立健全质量保证体系，健全质量日常检查制度，作好自检记录，严禁将项目分（转）包给其他单位进行施工。自备施工用的各种机械设备、工具和其他器材，并保持良好工作状态，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

（二）乙方应对负责供应的材料设备提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的产品，须重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。

（三）乙方应按国家有关规定和甲方要求及时提供本工程的有关技术资料。

（四）工程验收前由甲方聘请具备消防检测资质的机构对项目进行检测，认定项目符合国家相关标准、规范要求后，出具《电气消防检测报告》。

（五）乙方按合同完成全部工作后，整理齐全竣工资料，经第三方检测合格后书面向甲方提出竣工验收要求，甲方审签后，负责协调联系有关部门对系统进行验收。

八、质量保证和系统检修维保

（一）质量保证和系统检修维保期：自全部项目竣工验收合格之日起3年内对交付的电池和涉及本次电池更换的EPS、UPS应急电源主机包括但不限于电源机柜、主机主板、充电、逆变设备在内的整套设备）进行维保，维保范围包括：电池质量保证，系统功能检查和测试，运行维护和保养，非人为因素和非不可抗力造成的故障设备设施的维修和更换。

（二）维保期内，乙方应提供充足的备件、备机支持及在线维护服务。系统发生软件或硬件故障导致无法正常运行或系统运行时间无法达到消防相关规范要求，由乙方负责维修或更换。乙方应在接到甲方发出的通知后3小时内派员到达现场处置，无法立即处置的，乙方应提供解决方案并在24小时之内恢复系统正常运行。逾期未做处置或未恢复系统正常运行所造成的损失由乙方承担相应责任及费用。

（三）维保期内，乙方应每月到现场对全部EPS、UPS设备进行电源切换测试、电压检测和系统设备维护保养，具体巡检内容按投标文件相应内容执行，每6个月对电池进行放电时长检测。确保系统、设备在维保时限内100%的正常运行和100%的设备完好。如因乙方原因造成系统运行不正常，导致甲方被相关部门处罚或在发生灾害、事故等紧急情况时未能起到相应作用，乙方须承担相应法律责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

（四）维护及保养要求：

1. EPS、UPS功能测试包括但不限于：面板流程显示（面板上LED是否正常）；BYPASS TO INV转换是否正常；停电测试 EPS 是否正常；蜂鸣器是否正常；ALARM RESET控制开头是否正常；CHG的电压是否正常；BYPASS SW在AUTO；双电源转换开关；输出相位是否正常；其他应属EPS功能测试的内容。

2. 机器元件检查包括但不限于：散热风扇运转是否良好；控制线连接是否良好；导线连接是否良好；检查EPS、UPS主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开头等）；检查设备的输入，输出连接端子是否牢固；恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标；主回路功率元器件的检查；主要控制板工作状态；机器内部有无局部过热点；其他应属机器元件检查的内容。

3. 监控面板的检查包括但不限于：检查监控面板按键操作功能；检查面板批示灯及蜂鸣器的功能；检查LDC显示功能及其显示的日期时间是否正确；检查EPS、UPS系统或负载的运行数据；检查当前存在的系统事件及历史记录；检查电池.负载及市电的统计信息;检查EPS、UPS的实时电源状态流程图; EPS显示参数与实际值校正；其他应属监控面板检查的内容。

4. EPS、UPS系统性能检测包括但不限于：系统常态模式是否正常;系统旁路模式运行是否正常;系统电池供电模式运行是否正常;系统工作模式切换是否正常;并机系统运行状况是否正常;通信功能是否正常;油机供电系统工作是否正常；其他应属EPS、UPS系统性能检测的内容。

5.蓄电池的保养包括但不限于：对电池组中电池做静态、动态测试;对电池组的连接进行检查;对电池连接线线径大小进行检查；对电池接线端子是否紧固进行检查；对电池的外观进行检查；检查电池是否有漏液、“冒顶”和膨胀等现象发生。

6. 蓄电池的检查测试包括但不限于：静态测量电池电压;放电测试; EPS所带负载大小；电池平均放电电流；电池放电的时间；电池终止放电电压；充电测试；电池最大充电电流;电池浮充电压大小。

九、违约责任

（一）甲乙双方应自觉遵守国家的法律、规章和相关的行业规范、标准，任何一方违反相关的法律、规章和行业规范、标准，对方有权单方解除合同。

（二）合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务，即构成违约。

（三）乙方如未按本合同要求履行义务，甲方可选择单方解除合同或聘请第三方代为履行本合同，由此发生的费用由乙方承担。

（四）发生下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，乙方应当按照本合同金额10%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失：

1. 乙方提供的设备产品不符合国家及行业规范要求、招标文件功能及技术要求的，使用未经国家生产许可产品的，或产品存在质量问题的；

2. 乙方提供产品与合同约定产品品牌、型号不符的；

3. 造成甲方设备在紧急情况下不能正常启动的；

4. 乙方未按合同约定办理有关手续，而导致甲方受到消防等部门处罚的；

5. 未按合同约定进行维保的；

6. 在合同履行过程中存在其他损害甲方利益的情形的。

（五）如因甲方原因造成的乙方被动违约，免除乙方相应责任。

（六）甲方延期向乙方支付合同款项的，每逾期一天，需向乙方支付延期付款金额5‰/天的违约金；

（七）因乙方原因项目不能按期完工的，每逾期一天，需向甲方支付合同总价金额5‰/天的违约金。

十、争议的解决

在合同履行中如发生争议，由双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

（一）不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同双方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

（二）任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应第一时间通知对方，并在不可抗力发生后三日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

（三）发生不可抗力事件，双方应积极采取措施减少损失，并及时向对方报告损失情况和修复费用，货物完成到货验收后的损失由甲方承担；乙方人员的伤亡、机械设备的损坏、停工损失及货物到货验收前的损失、由乙方承担，由此造成的工期顺延由双方协商解决。

十二、合同文件及解释顺序

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，本合同的范围和条件应与下列合同文件的规定相一致：

1.本合同条款；

2.本项目的招标文件和符合招标文件要求的投标文件；

3.双方关于招投标程序中的询问函、询问回复函；

4.双方签认的洽商变更材料和记录；

其他

1.本合同未尽事宜由双方依法另行协商。

2.本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，由双方单位盖章和法定代表人或被授权代表签字后生效，被授权代表签字须提供有加盖法人公章和法定代表人签字的授权书方为有效。

3.除以上合同条款外，如果双方另有其他要求，经双方协商一致后签订合同附件或补充合同。

4.本合同所有附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

法定代表人签字：                     法定代表人签字：

（被授权代表人）                    （被授权代表人)

签订日期：                           签订日期：

第四章   技术需求书

- 采购标的要求：

（1）本项目采购设备包括中央财经大学沙河校区应急电源系统、不间断电源系统电池设备，共涉及17处点位，包含7种型号的400块免维护铅酸蓄电池。

（2）具体点位信息、设备清单见采购货物、服务清单。受空间限制，我校现有EPS、UPS电池柜无可扩充空间，因此投标人供应的电池须可在现有电池柜上安装，采购货物、服务清单中已列出我校目前使用中的EPS、UPS电池单块体积作为参考数据。

（3）采购货物、主机维保服务清单

| 序号 | 设备位置 | 采购电池规格型号 | 采购数量 | 单块体积（mm）（参考） | 主机数量 | 主机型号 （不包含本项目采购清单中，仅需提供维保服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院五号楼中控室 | 12V100AH | 64 | 330*173*220 | 1 | UPS30KVA |
| 2 | 东区主教楼中控室 | 12V65AH | 16 | 330*173*166 | 1 | UPS20KVA |
| 3 | 西区主教楼中控室 | 12V65AH | 16 | 330*173*166 | 1 | UPS20KVA |
| 4 |  | 12V38AH | 16 | 196*166*175 | 1 | UPS6KVA |
| 5 | 西区宿舍1号楼 | 12V50AH | 28 | 230*138*220 | 1 | EPS6KVA |
| 6 | 西区宿舍2号楼 | 12V50AH | 14 | 230*138*220 | 1 | EPS6KVA |
| 7 |  | 12V33AH | 14 | 195*132*175 | 1 | EPS3KVA |
| 8 | 西区宿舍5号楼 | 12V50AH | 14 | 230*138*220 | 1 | EPS6KVA |
| 9 |  | 12V33AH | 14 | 195*132*175 | 1 | EPS3KVA |
| 10 | 东区宿舍11-12号楼 | 12V55AH | 16 | 230*138*220 | 1 | EPS8KVA |
| 11 |  | 12V38AH | 16 | 196*166*175 | 1 | UPS15KVA |
| 12 | 东区宿舍13号楼 | 12V38AH | 16 | 196*166*175 | 1 | EPS8KVA |
| 13 |  | 12V38AH | 16 | 196*166*175 | 1 | UPS15KVA |
| 14 | 图书馆中控室 | 12V65AH | 16 | 330*173*166 | 1 | UPS30KVA |
| 15 |  | 12V100AH | 6 | 330*173*220 | 1 | UPS2KVA |
| 16 |  | 12V38AH | 30 | 196*166*175 | 1 | UPS15KVA |
| 17 | 图书馆公共区域 | 12V12AH | 88 | 151*99*100 | 22 | EPS500VA |

2、技术指标：

（一）必须满足指标

★1.所有供货电池生产商均应具有国家质量监督检验检疫总局颁发的有效期内《铅酸蓄电池生产许可证》。

（二）一级指标

1、所有供货设备生产厂家均需通过ISO9001认证，并提供证明文件。

2、所有供货设备通过ISO14001认证和泰尔认证，并提供证明文件。

（三）二级指标：

1. 设计寿命：≥5年，能经受长期浮充使用≥3年。

2. 阻燃外壳防火（出具UL94V-0测试报告）防爆耐腐蚀。

3. 具有防电池漏液技术或装置。

4. 工作温度范围涵盖-15℃至45℃。

6. 电池荷电安装。

7. 无游离电解液。

8. 自放电率（25℃）≤3%/月。

9. 密封反应效率：≥97%  。

10. 生产厂家具有独立知识产权，自主研发且自主生产电池设备（非OEM/ODM方式生产）。

3. 服务期限及履约地点

（1）项目货物交付期限为合同签订之日起15个工作日内完成送货、安装、集成和调试等任务，保证上表所列EPS、UPS系统正常运转，投标人响应的投标报价应包含上述全部任务的费用。

（2）履约地点为中央财经大学沙河校区（北京市昌平区沙河镇沙河高教园内）。

4. 服务和验收标准

安装时蓄电池之间应连接可靠，接触良好。

项目施工完毕后，投标人需按照采购人要求聘请具备消防检测资质的第三方机构对工程进行消防电气检测，出具《消防电气检测报告》后方可验收，检测费用由采购人承担。

5. 质量保证和维保服务：

（1） 电池设备应为免维护阀控式铅酸蓄电池，符合现行国家标准《通用阀控式铅酸蓄电池》（GB/T19639）以及其他国家和行业相关标准规范。

（2）电池需提供为期3年的质量保证，并为电池所在主机系统提供为期3年的检修维保（以下简称维保期），维保期内如电池及本次更换电池涉及的电源主机（包括但不限于电源机柜、主机主板、充电、逆变设备在内的整套设备）出现非人为因素或非不可抗力原因而无法达到使用要求，投标人需对相应设备进行免费更换或维修，提供24小时故障报修电话，接报修后3小时到达现场进行故障处理。

（3）投标人需安排专业工程师每月到现场对应急电源系统和不间断电源系统进行全面细致的检查和功能测试。并对应急电源系统和不间断电源系统提供3年运行维护，确保系统完好有效、正常运行。

（4）提供7*24小时免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，确保在电源系统出现故障时及时响应（通常为30分钟内），并在3小时内排除故障，确保应急电源系统和不间断电源系统完整有效。对于事先预知的中断提前24小时通知。

（5）投标人承诺自合格验收签字之日起，所有硬件提供原厂免费三年保修。遇人为因素或不可抗力等原因导致的硬件故障，更换相应故障部件只收取配件的成本费。

（6）承诺为本项目配备具备相应专业技术能力的售后服务人员，并提供相关人员资质证书。至少配备2名专业技术人员。

（7）投标人对电池设备和电源系统主机可提供本地维修服务，以确保在系统出现故障时，能及时提供维修服务。投标人必须保证上述主要硬件设备在采购人所在地长期设有备品库，并出具相关售后服务网络和维修网络服务地点信息。

# 第五章   评标标准

    - 商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人履约能力 | 5 | 具备消防设施工程专业承包一级资质得5分；具备消防设施工程专业承包二级资质得2分；具备消防设施工程专业承包三级资质得1分。 注：需提供有效证书复印件并加盖投标人公章。否则不予认可。原件备查。 |
| 2 |  | 5 | 具备消防设施维护保养检测资质：《临时一级或一级》得5分；《临时二级或二级》得2分。 注：需提供有效证书复印件并加盖投标人公章。否则不予认可。原件备查。 |
| 3 |  | 3 | 具有安全生产许可证证书，得3分。 注：需提供有效证书复印件并加盖投标人公章。否则不予认可。原件备查。 |
| 4 | 案例业绩 | 6 | 投标人近三年（2015年1月1日起至投标日止，以签订日期为准）金额30万及以上同类产品业绩，有一个得1分，最高得6分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）以及竣工验收证书复印件等，并加盖投标人公章。 |
| 5 | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 2 | 投标文件内容完整、编制质量好、对招标文件的响应程度： 1）目录索引、页码、标题、编号、正文、表格等排版规范无错乱，完全满足得1分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 2）证件复印、正文内容清晰，完全满足得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.1分，扣完为止。 |
| 合计 | 21 |  |

二、技术及服务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标、参数对招标文件的响应情况 | 17 | 投标文件须对招标文件《技术需求书》中的响应程度。完全满足招标文件技术要求、应答完整的得17分：如有负偏离，每一项一级指标负偏离扣3分，每一项二级指标负偏离扣2分，每一项一般指标（“必须满足指标、一级指标和二级指标”以外的指标项）负偏离扣1分，扣到0分为止。 注：供应商须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。可提供证明材料的，证明材料包括：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册，要求非复制品和扫描件）、检测报告、官方网站发布的技术资料截图或其他原厂商证明文件。不满足上述要求的视为未响应采购文件。 |
| 2 | 投标产品性能指标 | 3 | 投标产品主要性能指标以及技术先进的得3分，较先进的得2分，其余得0-1分。 |
| 3 |  | 3 | 投标产品主要性能指标以及技术可靠、稳定，得3分，较稳定得2分，其余得0-1分。 |
| 4 |  | 3 | 投标产品主要性能指标以及技术安全、使用寿命长，得3分，较安全寿命较长得2分，其余得0-1分。 |
| 5 |  | 3 | 投标设备软硬件的扩展性、兼容性好，易维护，有发展前景且有有利于用户使用的特殊设计的，得3分；扩展性兼容性较好，有发展前景易维护的，得2分；其余得0-1分。 |
| 6 |  | 2 | 1）投标产品列入财政部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，加1分； 2）投标产品列入财政部公布的最新一期《节能产品政府采购清单》并且不属于强制采购产品类型的，加1分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得加分。 |
| 7 | 项目实施方案及进度计划 | 4 | 项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性，考虑生产组织计划、交货、安装、指导培训、测试、应急措施等对业主的有利性、项目管理组织机构、人员配备的合理性以及保证项目顺利实施的其他因素。方案内容全面、计划合理可行，得3-4分；方案内容较全面、计划合理可行性一般，得2分；方案内容、计划及可行性差的得1分，未提供得0分。 |
| 8 | 培训措施、技术支持 | 3 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，得3分；培训方案内容较全面、措施可行，具有可行的技术支持方案，一般得2分；方案内容、措施及可行性技术方案差的得1分，未提供得0分。 |
| 9 | 服务团队 | 5 | 1）投标人提供针对本项目的服务团队（至少包含项目经理和2名专业技术人员），并提供加盖投标人公章的项目经理和技术人员清单，完全满足得1分，否则不得分。 2）项目经理具有工程师证书或一级注册建造师资质证书，每提供一种证书（提供项目经理社保缴纳证明，并提供加盖投标人公章的有效证书复印件，否则不予认可）得2分，本项最高得4分。 |
| 10 | 本地化服务能力 | 2 | 具有本地化服务能力的，完全满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分。 注：需提供证明材料并加盖投标人公章，否则不予认可。 |
| 11 | 售后服务 | 2 | 考虑售后服务体系、质保期及免费保修服务承诺。方案合理、措施有力、售后服务承诺优越，得2分；售后服务方案可行的，得1分；未提供或不能满足需要的，得0分。 |
| 12 |  | 2 | 考虑质保期外维保服务方案及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格合理性等方面。方案合理、措施有力、服务承诺优越，得2分；保修期外售后服务方案可行的，得1分；未提供或不能满足需要的，得0分。 |
| 合计 | 49 |  |

三、价格评分标准

价格得分的计算：

本项目价格权重为：30分

投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：

投标人报价得分=（满足招标文件要求且投标价格最低的投标人评标价/投标人评标价）×价格权重

注：投标人评标价为根据《投标人须知》23.3条规定调整后的投标报价。

# 第六章   附件—投标文件格式

### 附件1　资格、资信证明文件分册

### 附件1-1  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字盖章后立即生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：_________

（注：若投标人为事业单位或其他组织或分公司（仅当招标文件注明允许分公司投标的），则此处签署人可为单位负责人）

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

附：被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

被授权人身份证复印件:

附件1-2  联合投标协议书（格式，联合体必须提供）

联合投标协议书

、            及           就“                （项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由             牵头（主办），          、           参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 为本次投标的主办单位，联合体以主办方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

- 主办方为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- 负责         ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 负责         ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 负责         ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本联合体中，_______为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为____%；其余____为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织。

- 各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：                       。

- 各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意另行签订协议或合同。

- 各方不得再以自己名义在同一包号中单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。联合投标的项目负责人不能作为其它联合体或单独投标人的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标无效的，联合体的其他成员可追究违约行为。

- 本协议自各方签字盖章后生效，如未中标，本协议自动终止。

主办方：									 参加方：

盖章：                                 盖章：

法定代表人：                           法定代表人：

地      址：                           地      址：

邮      编：                           邮      编：

电      话：                           电      话：

参加方：

公章：

法定代表人：

地      址：

邮      编：

电      话：

签订日期：       年     月    日

注：1、投标人如为联合体投标，应遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定，且联合体的各方不能再以任何其他方式参加同一包的投标，否则其投标无效；

2、联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

附件1-7  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表（必须填写）

| 投标人名称：____________________ 填表日期：_________ |
| --- |
| 详细地址 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介及组织机构情况 |  |
| 单位股权关系 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 职工总数 |  |
| 工程技术人员总数 |  |
| 员工职称情况 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
| 人数 |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |
| 银行贷款（万元） |  |
| 企业财务状况（万元） | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 主要设备状况 | 主要设备名称 | 型号 | 数量 | 设备状况 |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

### 附件1-8  投标人声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。）

## 附件1-9（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明投标人和产品生产厂家的所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）。

企业名称（盖章）：

日           期：

## 附件1-9（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件1-10  生产厂家的资格声明（格式，仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供）

- 名称及概况：

(1)生产厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

2、（1）关于制造投标货物及服务的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

生产厂家名称和地址：

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、生产厂家生产此投标货物及服务的历史(年数)：

4、易损件供应商的名称和地址：

部件名称                         供应商

__________________              ______________

__________________              ______________

5、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

生产厂家名称：_________________

投标人授权代表(签字)：__________________

电话号：__________________

生产厂家（盖章）：____________________________

传真号：__________________

### 附件1-11  生产厂家的授权书（（参考）格式，仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供）

致：采购人或采购代理机构

我们（生产厂家名称）是按（国家名称）法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标公告要求提供的由我方制造的　（设备名称及型号）  的货物及服务的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（代理商名称）　　作为我方的被授权人，全权办理和履行上述我方为完成本项目所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（代理商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件。

生产厂家名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人（签字）______________________

### 附件2　商务技术文件分册

### 附件2-1　投标书

投 标 书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告(招标编号/包号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本___份及电子文件   份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 商务条款偏离表

- 技术需求偏离表

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币          元，交款单据复印件后附。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附招标文件中规定的应提交和交付的货物投标总价：见《开标一览表》。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）若投标人获得中标，投标人保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表（签字）

投标人名称（全称）

投标人（盖章）

日     期

附：投标保证金交款单据复印件：

## 附件2-2　开标一览表

## 开 标 一 览 表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（人民币元） | 服务期限 | 服务地点 | 投标保证金 | 其他 声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件技术需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

2.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

3.此表须由投标人提供二份相同的原件，一份与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》共同包装在一个信封内单独提交用于开标现场唱标，另一份在投标文件《商务技术文件分册》中提供。

4.此表中，每包的投标总价应和附件2-3中的总价相一致。

5.本表必须按包分别填写。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

## 附件2-3  投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号/包号：_________________ 项目名称：             报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称及内容 | 主要规格型号/描述 | 数量/单位 | 制造商名称 | 分项单价 | 小计 | 是否属于小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机/主要产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务人员、维保 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输、质保、售后 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（投标单价×招标数量） |  |
| 其中属于小型和微型、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务的价格合计（元） |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

4.上述各项的详细规格，可另页描述。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-4　商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-5　技术需求偏离表

技术需求偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，应做到投标货物和服务的技术应答与招标文件技术需求书序号、技术需求书要求一一对应。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-6　业绩一览表

| 序号 | 项目 名称 | 合同 签订时间 | 合同金额 （元） | 项目 单位 | 项目单位 联系人/电话 | 项目内容 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式及编号顺序进行编排。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

3、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-7　项目技术及服务方案

投标人应根据本项目技术需求编制项目技术及服务方案，包含内容见招标文件投标人须知第9条要求（包括但不限于维保服务方案、维保技术人员配备方案和特殊情况紧急应对方案）及本项目评标标准。

## 附件2-7-1  产品及服务说明一览表

产品及服务说明一览表（硬件）

项目名称：                                 采购编号：                         包号：

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各项货物详细技术性能指标和参数应另页描述，并随本表附后。【对于简单货物类采购（如电脑等硬件设备），还须“重点说明并详细列出各品目产品的详细配置、主要零部件的规格型号、生产商和品牌等”】

产品及服务说明一览表（软件）

项目名称：                                 采购编号：                         包号：

| 序号 | 品目号 | 产品及服务名称 | 生产厂家 | 软件版本 | 开发日期 | 建设周期 | 技术指标参数或功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各项产品及服务详细技术性能指标和参数或功能应另页描述，并随本表附后。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8　拟派往本项目实施团队情况

## 附件2-8-1  本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8-2  本项目实施团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 相关工作年限 |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 | 担任何职 （负责人/参加者） | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-9　售后服务承诺

售 后 服 务 表

| 售后服务 机构名称 |  | 值班电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地点 |  | 负责人 |  |
| 售后服务机构 其他情况简介 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 可提供的 优惠条件 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 质保期承诺 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 其他售后服务 | （可另附页说明，格式自拟） |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-10　招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料

附件2-11　招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书格式

致：中钢招标有限责任公司

我公司参加了贵公司组织的招标编号为__________的  (项目名称) 招标项目的投标。我方承诺，我方一旦在本项目中标，将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司中标资格并不退还我方的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：

电话：                                传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

附件2-12　投标人退款、开票信息格式

致: 中钢招标有限责任公司

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：

（以下两项信息勾选一项并按要求填写。注：投标人公章请勿加盖在银行账号上。）

□我单位为小规模纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

□我单位为一般纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

地      址：

电      话：

开户行全称：

账      号：

我单位“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图附后。

以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。

投标人名称：                财务专用章/公章

日期：

## 附件2-13（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明投标人和产品生产厂家的所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）。

企业名称（盖章）：

日           期：

## 附件2-13（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：