中钢招标有限责任公司

政府采购项目招标文件

项目名称：中央财经大学2019年沙河校区互联网

出口带宽采购项目

招标编号：1841STC71709

采 购 人：中央财经大学

代理机构：中钢招标有限责任公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章 　拟签订的合同文本	29

第四章   技术需求书	37

第五章   评标标准	46

第六章   附件—投标文件格式	49

# 第一章   投标邀请

投标邀请

中钢招标有限责任公司接受采购人的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：中央财经大学2019年沙河校区互联网出口带宽采购项目

- 招标编号：1841STC71709

- 资金来源：财政性资金

- 采购总预算：195万元

- 项目用途：自用

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 分包控制金额 | 数量 | 实施周期 | 实施地点 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 沙河校区互联网出口带宽一接入服务 | 50万元 | 不适用 | 合同签订后，2018年12月15日前完成物理链路接入并达到验收合格标准； 带宽服务期为2019年1月5日起至服务满一年。 | 中央财经大学沙河校区 | 本包是对沙河校区互联网出口带宽一采购项目，带宽服务1G。详见招标文件第四章技术需求书。 |
| 02包 | 沙河校区互联网出口带宽二接入服务 | 95万元 | 不适用 | 合同签订后，2018年12月15日前完成物理链路接入并达到验收合格标准；带宽服务期为2019年1月5日起至服务满一年。 | 中央财经大学沙河校区 | 本包是对沙河校区互联网出口带宽二采购项目，带宽服务2G。详见招标文件第四章技术需求书。 |
| 03包 | 沙河校区互联网出口带宽三接入服务 | 50万元 | 不适用 | 合同签订后，2019年2月28日前完成物理链路接入并达到验收合格标准；带宽服务期为2019年3月1日起至服务满一年。 | 中央财经大学沙河校区 | 本包是对沙河校区互联网出口带宽三采购项目，带宽服务1G。详见招标文件第四章技术需求书。 |

注：项目的01～03包中，投标人可对其中的任意一个包或多个包同时进行投标，但最多总共只能在其中的_1_个包中标。投标人应在投标文件《投标书》中报出其对于上述包中自身所投全部包的优先中标顺序，否则默认为以包号由小到大的顺序作为其优先中标顺序。

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 本项目属于特殊行业：电信行业项目，接受分公司投标；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

    - 须具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》；

    - 本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 本项目为非专门面向中小企业的项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：即日起至2018年10月19日，每天9:00-12:00、13:00-16:00（北京时间、节假日除外）。

（2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）；

（3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①供应商企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

②供应商若以汇款形式购买招标文件，须携带汇款单复印件，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

③投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章（Word版、盖章后电子版均需发3223074799@qq.com邮箱或anle@sinosteel.com邮箱）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

注：若邮购，供应商须在招标文件获取时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因发出购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2018年11月2日9:00（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京市海淀大街8号中钢国际广场16层会议室。

- 本项目的招标公告仅在“中国政府采购网”、“中国教育装备网”、“中央财经大学官网”上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系人：闫老师，王老师

联系方式：010-62289113，010-62288705

采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

采购项目联系人姓名：安乐、王建莉、张静

联系方式：010-62688254（购买标书）、62688213、62688251、010-62688250（传真）、3223074799@qq.com（购买标书）、wangjl5@sinosteel.com（电子邮件）

账户信息：

开 户  名 称：中钢招标有限责任公司

开 户  银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

银 行  行 号：3051 0000 1750

账        号：9902 0002 8928 8003

中钢招标有限责任公司

2018年10月12日

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.2 | 招标范围（服务类）: 01包：沙河校区互联网带宽服务，本次采购1G带宽服务（包括但不限、投标1G及以上带宽、拓扑图设计、调试、验收、现场及远程技术支持、培训、系统集成以及售后服务等）。 02包：沙河校区互联网带宽服务，本次采购2G带宽服务（包括但不限、投标2G及以上带宽、拓扑图设计、调试、验收、现场及远程技术支持、培训、系统集成以及售后服务等）。 03包：沙河校区互联网带宽服务，本次采购1G带宽服务（包括但不限、投标1G及以上带宽、拓扑图设计、调试、验收、现场及远程技术支持、培训、系统集成以及售后服务等）。 |
| 3.2 | 现场考察踏勘： (不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会： (不召开 □召开 |
|  | 演示视频： (无需递交 □递交，具体要求如下： / |
|  | 投标样品递交： (不需要 □需要，具体要求如下： / |
| 7.2 | 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求如下： (按包分别编制和包装； □统一编制和包装，具体为： / |
| 7.3 | 如投标人对本项目的多个包同时进行投标，则投标人在本项目中最多中标包的数量： □不限制； (限制数量为_1_个包，具体规定如下：项目的01～03包中，投标人可对其中的任意一个包或多个包同时进行投标，但最多总共只能在其中的_1_个包中标。投标人应在投标文件《投标书》中报出其对于上述包中自身所投全部包的优先中标顺序，否则默认为以包号由小到大的顺序作为其优先中标顺序。 |
| 11.1 | 投标保证金金额： 01包10000元人民币；02包19000元人民币；03包10000元人民币。 投标保证金交款单据（电汇形式的投标保证金提交汇款凭证复印件）须在投标截止时间前与《开标一览表》及《投标人退款、开票信息》（格式见第六章）共同包装在一个信封内提交，并在该信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样。在投标文件《商务技术文件分册》“投标书”中仍须提供投标保证金交款单据复印件，否则其投标无效。 |
| 11.3 | 投标保证金形式：电汇（投标截止时间前到账 ） 投标保证金收受人：中钢招标有限责任公司 开户人名称：中钢招标有限责任公司 开户 银行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行 人民币账号： 9902 0002 8928 8003 |
| 12.1 | 投标有效期：90日历天（自提交投标文件的截止之日起算）。 |
| 13.1 | 投标文件的份数： 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本3份； 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本4份； 《投标文件电子文档》 ：1份（U盘）。 |
| 21 | 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：1.3、8.2、10.4、10.5、10.7、10.8、11、12.1、18.2、20.3、23.2、23.3.1、24.2、27.2、29.5、31.2及其他标记★号的条款（如有）。 |
| 22.3 | □本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：不适用 |
| 23.3.1 | 对于投标文件报价出现前后不一致的情形，招标文件的另行规定： (无 □有， ______/_______ |
| 25.2 | 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： (以投标报价较低者为中标候选人；得分且投标报价均相同的，以技术及服务部分得分高者为中标候选人 □随机抽取 |
| 25.3 | 评标委员会推荐中标候选人的数量： (推荐3名中标候选人 □推荐满足招标文件全部实质性要求的所有投标人为中标候选人 |
| 26.1 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： (否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： (得分且投标报价均相同的，以技术及服务得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 29.5 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： (不允许 □允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 |
| 30.1 | 是否需要提交履约保证金： (不需要 □需要，具体要求如下： 履约保证金金额：合同总价的_/__%； 履约保证金提交： □投标人单独提交至采购人，提交时限为合同签订之日起____/__日内，提交形式为_______/____ □投标保证金转为履约保证金 |
| 32.1 | 招标代理服务费收取方式及标准： (由采购人支付 □由中标人支付，中标人须向招标代理机构按照如下第_/__种标准交纳 |
| 中标服务费及缴纳方式 | 中标人须向采购代理机构按照如下第_1_种标准交纳采购代理服务费: 1、以每个包中标人的投标报价为计算基数，参考“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）规定的收费标准。 2、固定收费：人民币__/__元。 3、缴纳时间：中标公告发布1个工作日后。 |

投标人须知

## 一   说  明

## 采购人、采购代理机构、合格投标人

  - 采购人、采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。“采购人”：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间以后、采购代理机构工作人员的实际查询时间；

      - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

      - 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

    - 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

    - 如投标人组成联合体投标，则联合体须符合法律法规的规定：

      - 联合体各成员单位均须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合其他投标人资格要求，联合体成员资质须与其在联合体中的分工相匹配。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

      - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

      - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 联合体各方应签订联合体投标协议，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体牵头单位必须承担主要工作任务。该联合体投标协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

      - 在合同履行过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购人承担的连带责任。

  - 采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

## 资金来源及招标范围

  - 本项目的资金来源见《投标邀请》。

  - 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

## 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

  - 若《投标人须知资料表》中规定了进行现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等，则投标人应按其要求在规定的时间和地点参加。

## 二   招标文件

## 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 政府采购合同文本

- 技术需求书

- 评标标准

- 附件—投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

  - 招标文件中的“原厂商”系指货物生产厂家或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本招标文件所述的生产厂家、货物制造商、制造厂家、货物制造厂家等，均为原厂商。不具备产品商标和定价权的OEM代加工厂不是原厂商。

## 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前15日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人或采购代理机构。

## 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

## 三   投标文件的编制

## 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

  - 投标人在本项目中最多中标包的数量（如限制数量）要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

## 投标文件构成

  - 投标人需将投标文件按《资格、资信证明文件分册》和《商务技术文件分册》分别编制并包装。

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，包括以下内容：

    - 资格、资信证明文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1-1 | 法定代表人授权书 | 格式见附件 |
| 1-2 | 联合投标协议书 | 如为联合体，必须提供（本项目不适用） 格式见附件 |
| ★1-3 | 投标人如为企业法人或负责人（电信行业允许分公司投标，上述负责人指分公司单位负责人），须提供营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件； | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-4 | 税务登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人税务缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件 | 单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的有效凭证。 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-5 | 社会保险登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-6 | 投标人的财务状况报告（会计师事务所出具的审计期间为上一年度或最新的财务审计报告，或开标日前三个月内银行出具的资信证明） | 1、财务审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。 2、银行资信证明可提供原件，也可提供复印件。若银行开具的资信证明声明复印无效的，则投标人必须提供原件，否则视为无效。提供复印件的，必须提供银行资信证明所有内容页的齐全的复印件，含首页、声明页等，否则视为无效。 3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 4、成立不到一年的公司须提交验资证明复印件并加盖投标人公章或银行资信证明。 |
| ★1-7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式见附件 |
| ★1-8 | 投标人声明函 | 格式见附件 |
| 1-9 | 中小企业声明函 | 仅当本项目为“专门面向中小微企业采购的项目”时必须在本册提供（本项目此分册不适用） 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件 |
| 1-10 | 生产厂家的资格声明 | 仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供 格式见附件 |
| 1-11 | 生产厂家的授权书 | 仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供 （参考）格式见附件 |
| ★1-12 | 投标人信用记录查询结果 | 无须投标人提供 |
| ★1-13 | 具备法律、行政法规规定的其他条件或招标文件“投标人资格要求”要求的其他证明文件 | 具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证（投标人或其总公司的复印件并加盖投标人公章）； 其他，如有 |

    - 商务技术文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★2-1 | 投标书 | 格式见附件 |
| ★2-2 | 开标一览表 | 格式见附件 |
| ★2-3 | 投标分项报价表 | 参考格式见附件 |
| ★2-4 | 商务条款偏离表 | 参考格式见附件 |
| ★2-5 | 技术需求偏离表 | 参考格式见附件 |
| 2-6 | 业绩一览表 | 格式见附件 |
| 2-7 | 项目技术及服务方案 | 根据本项目技术需求编制，包含内容见本须知第9条要求及本项目《评标标准》 |
| 2-8 | 拟派往本项目实施团队情况 | 格式见附件 |
| 2-9 | 售后服务承诺 | 格式见附件 |
| 2-10 | 招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料 | 如有 |
| ★2-11 | 招标代理服务费承诺书 | 格式见附件 |
| 2-12 | 投标人退款、开票信息 | 与《开标一览表》和投标保证金交款单据一并单独包装提交，投标文件中可不重复提供本表。若未能按要求提供或提供信息不准确而导致无法及时退还保证金，采购代理机构不承担逾期退还的相关责任。 格式见附件 |
| 2-13 | 中小企业声明函 | 当本项目为“非专门面向中小微企业采购的项目”时在本册提供 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件 |

  - 除上述8.2条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

  - 对于招标文件中提供了格式的投标文件内容，投标人应严格按照招标文件提供的“投标文件格式”填写相关内容（注明“参考格式”的除外）。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于招标文件未提供格式的投标文件内容，由投标人自行编写。

  - 投标人如为联合体，联合体各方均应提供上述8.2.1条中的附件号为“1-3”至附件号为“1-9”号资格、资信证明文件，其余文件联合体中应至少一方出具。

## 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标文件中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应是中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

  - 本项目是否接受进口产品见《投标邀请》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 投标人根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供产品和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

    - 招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。

    - 投标人认为应附的其他材料。

## 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物服务的安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《技术需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，其投标无效。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

## 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购人或采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，采购人或采购代理机构有权不予退还投标保证金：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（4）中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的。

  - 投标保证金可采用的形式：《投标人须知资料表》中建议的形式及政府采购法律法规接受的其他非现金形式。

  - 凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

  - 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还或发票开票延迟的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

## 投标有效期

  - 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 投标文件的签署、盖章及装订

  - 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

★13.6  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。

## 四   投标文件的递交

## 投标文件的包装、标记和密封

  - 投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交：

（1）投标文件《资格、资信证明文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《资格、资信证明文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交；

（2）投标文件《商务技术文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《商务技术文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；

（3）投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“投标文件电子文档”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中）；

（4）开标一览表及投标保证金：为方便开标唱标，除投标文件中的《开标一览表》及投标保证金交款单据以外，投标人还应另行准备一份相同的《开标一览表》，并与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》一并包装单独提交，在信封上标明“开标一览表及投标保证金”字样。

  - 所有包装袋/箱上均应：

（1）清楚标明递交至投标邀请中指明的地址；

（2）注明投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在  （开标日期、时间）    之前不得启封”的字样；

（3）写明投标人名称和地址，并在包装袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

  - 如果投标人未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 未密封的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人或采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件不予退回。

  - 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构有权不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

## 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格、资信证明文件（内容见本须知8.2.1）有任何一项不符合招标文件要求的，资格审查不合格，其投标无效。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 组建评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务。

  - 评审专家须符合财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

## 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

- 投标总价超过项目总预算金额或者分包控制金额的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件投标有效期不足的；

- 投标文件未按照招标文件要求装订、签署、盖章的；

- 投标文件不满足招标文件中★号条款要求的（本须知8.2.1各项内容已在本须知18.2审查，此处不再包含）；

- 投标文件技术指标超出招标文件“技术需求书”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；

- 投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

- 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

- 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品不符合相应规定或要求的（投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

## 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：详见《投标人须知资料表》。

## 评标方法

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，详见《投标人须知资料表》，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

## 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价的调整

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 小微企业优惠政策调整：只有同时满足“①投标人为小型或微型企业；②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物”两个条件的投标人，并且均提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件，该产品方可认定为小型和微型企业产品，评标时享受价格扣减的优惠政策；否则该产品不予认定为小型和微型企业产品，评标时其价格不予扣减。

      - 对于独立投标人：本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若全部或部分投标产品（货物、工程或服务）被认定为小型和微型企业产品，则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）中的“小型和微型企业产品”价格×（100%-6%）+投标人报价（指修正后的评标价）中的非“小型和微型企业产品”价格；否则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）。

      - 对于联合体投标人： (1)若联合体各方均为小型或微型企业，则联合体视同为小微企业，则按上条原则确定联合体投标人的评标价； (2)若联合体是由大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型或微型企业组成，且联合体协议中约定的小型和微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（含）以上的，则本项目将对联合体的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）×（100%-2%）。(3)若联合体的构成不属于上述情形，则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）。（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予享受价格扣减的优惠政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。

      - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 评标过程及保密原则

  - 政府采购评审专家以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

## 中标候选人的确定原则及标准

  - 评标委员会确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序以及招标文件中关于中标候选人的相关确定原则，依次推荐本项目各包的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐中标候选人的数量详见《投标人须知资料表》。

## 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

## 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

  - 当出现上款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 中标公告与中标通知书

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

## 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展政府采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

## 履约保证金

  - 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

## 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代理机构或采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构或采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

## 招标代理服务费收取方式及标准

  - 采购人按照与采购代理机构签订的合同规定由中标人支付招标代理服务费：收费标准（见下表），采用差额定率累进计费方式计算，具体收费标准详见《投标人须知资料表》。

| 序号 | 金额M（万元） | 费率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 货物 | 服务 | 工程 |
| 1 | M≤100 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2 | 100＜M≤500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 3 | 500＜M≤1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 4 | 1000＜M≤5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5 | 5000＜M≤10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 6 | 10000＜M≤100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 7 | 100000≤M | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

  - 招标代理服务费的支付方式按上述收费标准和规定，向采购代理机构直接支付招标代理服务费。可用支票、电汇等付款方式一次向采购代理机构支付招标代理服务费。

## 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等

  - 方式：

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并及时向采购人、采购代理机构确认收到。

- 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 采购人、采购代理机构联系部门：采购管理部门、招标部门。

  - 采购人、采购代理机构联系电话：见《投标邀请》。

  - 采购人、采购代理机构通讯地址：见《投标邀请》。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不再受理该供应商针对同一采购程序环节的后续质疑。

  - 供应商提出质疑应当有具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据以及必要的法律依据。

# 第三章 　拟签订的合同文本

合同编号：_______________________________

项目名称：_______________________________

甲方（采购人）：_______________________________

乙方（中标人）：_______________________________

签  署  日 期：_______________________________

此合同为参考格式。采购人与成交供应商在签订合同时，可就合同内容做适当调整和修改。

# 合同编号：

甲方（采购单位）：

住所：

联系方式：

乙方（中标单位）：

住所：

联系方式：

鉴于：

1.甲方由于业务发展需要使用乙方互联网专线业务。

2.乙方同意按照本合同约定的条款和条件向甲方提供互联网专线业务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规等规定，甲乙双方本着平等互利，互相信赖，有偿使用，共同发展的原则，经友好协商达成本合同。

第一条  协议标的物

1.1甲乙双方经协商确定，在双方遵守下列协议的原则基础上，乙方为甲方提供所租用的1条   M互联网专线，产品名称：   。

1.2此项目涉及的客户端接入设备由乙方负责投资，产权归乙方，在协议期内提供给甲方使用。

1.3乙方负责维护乙方投资建设并由甲方使用的安装在甲方机房的光电转换器等客户端接入设备，当合同终止时，甲方应合理保护乙方的设备安全完整并将设备全部交还乙方。如因甲方原因发生设备损坏或丢失，应按设备价值进行赔偿。

第二条  甲方权利和义务

2.1甲方不得利用所租用的互联网专线从事违法犯罪、妨碍社会治安的活动。

2.2甲方保证连接到租用专线上的有关通信设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。

2.3甲方以定单的形式向乙方书面提供开通的通达方向、速率、数量、技术要求、准确的终端起止接入地点、用途、联系人、联系电话等信息,并遵守互联网用户入网责任书（见附件一）、IP地址资源核配协议（见附件二）的相关规定。

2.4甲方租用互联网专线必须严格遵守乙方有关的管理规定。在乙方根据专线租用协议实施相关建设工程时，甲方无偿提供安装相应光纤、设备等所需的甲方红线以内交接间、管道、沟、槽、孔、洞等设施以及必要的施工条件。未经乙方许可，甲方不得擅自更换、拆、改、加装、移装乙方专线、设备，否则，乙方有权终止本协议，并有权要求甲方赔偿由此给乙方造成的直接损失。

2.5甲方不得擅自以任何形式向第三方转租专线或利用租用专线的便利条件从事租用用途以外的一切商业性经营活动，甲方不得将所租用的乙方带宽转租或提供给附件三列示的客户、ISP等单位用于经营性活动，否则，乙方有权终止对甲方的服务，并对此不承担任何责任，同时，甲方还需向乙方支付违约金，违约金收取标准为自开通之日起，终止服务之日止，累计使用月份，按照相应速率宽带产品标准包月资费收取。

2.6甲方不得擅自改变专线使用用途，甲方变更使用用途时，应及时书面通知乙方，否则，乙方有权终止对甲方的服务。

2.7如甲方由于自身原因提前终止互联网专线服务，视提前终止时间长短需补偿乙方一至三个月的月租金，具体赔偿金额由甲乙双方协商确定。甲方退租电路应提前3个工作日以书面形式通知乙方，以便乙方按照甲方要求的时间关闭电路。如因甲方申请时间与要求关闭时间小于3个工作日而导致延迟关闭所产生的费用由甲方承担。

2.8甲方派专人负责做好本方入网的各项准备工作，包括入网前期的组织、协调；接入设备及机房内安装场地、配套设施（如电源、照明）的准备；保证入网各机构配合乙方的进网调测工作；调配和预留所在大楼内配线室至机房的通信线路；提供涉及入网实施工作的各机构项目负责人的联系方式等。

2.9 甲方具有互联网网站的，应根据国家相关规定完成网站备案工作。由于甲方未及时完成网站备案或未及时取得相关经营许可而造成的提供租用服务的延误，乙方不承担责任；如甲方获得IP地址分配后60天内未完成网站备案或取得相应经营许可的，本协议自动终止，乙方对此不承担任何责任。

2.10甲方网站负责人负有接受网站备案信息核查的义务，在网站备案信息发生改变时应在5个工作日内向乙方进行报备，如未及时报备并造成严重后果，乙方保留对当事网站进行相应处理，直至停止接入服务的权利。

2.11 甲方向乙方申请服务时，应保证所提供资料信息的完整性、真实性和准确性。

2.12甲方的客户资料发生变化时，应及时以书面形式通知乙方。因甲方提供的资料信息不详或不准确而产生的一切后果由甲方自行承担。

2.13甲方如为经营性客户则应严格遵守《电信业务经营许可办法》并在使用本协议租用的专线前获得相关的电信业务许可资质： 网站类型的客户取得网站备案许可，经营互联网接入服务、虚拟主机或主机托管类型的客户取得ISP/IDC经营许可证。

2.14甲方如为经营性客户，同时使用乙方IP地址资源发展客户时，根据信息产业部34号令的要求，有为其客户进行IP地址备案的责任和义务。甲方应在IP地址分配使用及变化之日起5个工作日内通过工信部指定的网站完成IP地址报备工作。如未及时报备，乙方有权收回已分配的IP地址。

第三条  乙方权利和义务

3.1乙方依据国家相关规定本着“先备案、后接入”的原则制定并执行入网流程及相关管理办法。对于因甲方原因未按照现有流程入网所导致的一切不良后果和损失，乙方无须承担任何赔偿责任。

3.2本协议生效后，在乙方网络资源具备及甲方完成网站备案的条件下，乙方应在业务受理后10 个工作日内完成互联网专线的开通工作。因乙方原因造成的超时开通电路，由乙方根据超时的天数，按照国家电信条例相关规定进行赔偿。即每超时一天，按照一次性费用的1%进行退减，退减的总金额不超过甲方支付的一次性费用。如甲方提出的开通时间晚于上述时限，乙方则按照甲方要求的时间开通电路。但如因下列情况产生的时间延误，乙方不承担责任：

甲方（客户端）不具备网络接入所要求的线路条件、需要进行特殊线路施工或甲方所在地理位置超出提供电路的有效距离。

甲方（客户端）不具备网络接入所要求的终端接入设备，需要进行设备的更换或进行特殊施工。

乙方由于法定节假日和遇重大活动时进行的封网。

3.3乙方负责专线的开通，以每条专线实际开通的日期做为起租日期，实际开通日期以双方确认开通日期为准。如果甲方在电路开通后五个工作日内没有确认且没有书面提出异议，则乙方有权以第六个工作日作为起租日期。

3.4乙方对出租的专线应依据相关规程和规范进行维护以确保甲方能够正常安全使用，甲方应给予必要的协助和配合。

3.5甲方在专线开通后因自身原因（包括客户端设备未到货或未调通；客户端内部网络未调通等）提出变更开通日期及业务类型时，乙方对此不承担责任，并根据专线实际开通日期正常收取月租费，同时一次性费用不予退还。

3.6乙方在甲方以后的网络扩容及网络升级中继续提供相关的业务和技术支持。

第四条  资费标准和付费方式

4.1涉及的专线一次性费用，乙方按照规定的资费标准向甲方收取；互联网专线开户费在开通后的第一个月与互联网网络使用费一并收取；专线月租费与互联网网络使用费乙方分别收取。

4.2甲方按照C约定的缴费日向乙方缴费：

A.后付费客户于每月月末日前缴纳上月月租费。

B.预付费客户于合同签定后/日内缴纳/费用。

C．其他：合同签署后，乙方按照合同约定，于201  年  月  日前，完成物理链路接入和测试工作。经甲方验收合格后，十个工作日内，甲方支付乙方合同款50%，合计人民币  万元（大写：    元整）。

乙方服务满一年，甲方在收到乙方付款申请后，十个工作日内，向乙方支付剩余合同款项，合计人民币  万元（大写：      元整）。

每次付款前，乙方需提供等额的增值税发票给甲方。

4.3每月计费期为每月1日至月末日（即一个自然月）。

4.4服务起始日以双方确认开通日期为准。如果服务起始日不是在当月的首日，则按照月租费×12个月÷365天(费用精确到小数点后面第2位, 小数点后面第三位四舍五入)方法计算每天费用，按实际使用天数缴纳。

4.5甲方应按期支付专线租用费与互联网网络使用费，遵照《中华人民共和国电信条例》第三章第三十四条执行。

第五条  优惠条款

5.1   M互联网专线一次性费用最终价格为/元（含税价），其中本地线路接入属于基础电信业务，适用的税率11%，增值税税款：人民币/元，价税合计金额：人民币/元；互联网端口属于增值电信业务，适用的税率6%，增值税税款：人民币/元。价税合计金额：人民币/元，缴费方式为/。

5.2自甲方租用的乙方互联网专线起租之日起，乙方应依照本协议约定按月给予甲方互联网专线月租费优惠,   M互联网专线月租费优惠的最终价格为/元（含税价）。其中本地线路接入属于基础电信业务，适用的税率11%，增值税税款：人民币/元，价税合计金额：人民币/元；互联网端口月租费属于增值电信业务，适用的税率6%，增值税税款：人民币/元，价税合计金额：人民币/元。

互联网专线优惠后最终价格年费为       元。

5.3乙方应为甲方提供IP地址256个，具体为：       。其中免费256个，收费0个，费用为0元/月，该业务事项属于增值电信业务，适用的税率6%，增值税税款：人民币0元，价税合计金额：人民币0元。

5.4乙方应为甲方提供/个C自带IP地址广播，具体为：/。其中免费/个C，收费/个C。该业务事项属于增值电信业务，适用的税率6%，增值税税款：人民币/元，价税合计金额：人民币/元。

5.5在本协议有效期内，若政府部门进行资费标准调整，双方按新资费标准执行，有关优惠事宜，双方另行协商，并签定补充协议。

第六条  质量保障和故障处理

6.1乙方提供的服务具体标准满足信息产业部颁布的《电信服务规范》，保证甲方使用通信业务安全畅通。

6.2 乙方向甲方提供故障申告电话:   ，每天24小时受理甲方的故障申告，在承诺时限内进行修复，甲方应积极予以协助配合。若乙方未按时在承诺实现内提供服务，甲方有权委托第三方提供修复等工作，由此产生的费用由乙方承担。

第七条  违约责任

7.1任何一方未履行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。在此情形下,甲乙双方可就此问题进行协商,协商不成的,按本协议争议条款解决。

7.2乙方在租用期间负责互联网专线的维护工作。甲方在使用时如发现故障（非甲方终端设备故障）可向乙方申告。如互联网专线电路出现月累计24小时以上的中断（计划中断除外），经乙方检查故障点确属乙方网络范围内，乙方须对甲方进行相应的核减。核减方法为每天的减免额为基本月租费×12个月÷365天(费用精确到小数点后面第2位,小数点后面第三位按四舍五入方法操作)，经乙方核实后在下月租费中减免。

7.3甲乙双方任何一方不履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本约定的，守约方有权要求违约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方继续履行义务。

要求违约方采取及时、合理的补救措施。

要求违约方对其违约行为承担赔付违约金的责任。违约金最高不超过本合同金额的【】%。

第八条	权利义务的转让

任何一方未经对方事先书面同意，不得转让本协议项下的任何一项权利和义务。

第九条	保密

甲乙双方对彼此之间相互提供的信息、资料以及本协议的具体内容负有保密责任。

第十条  免责条款

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。不可抗力事件包括严重自然灾害、政府行为、第三方服务故障等不可抗拒的事件。不可抗力发生前，乙方既已存在违约的，不因不可抗力的发生而免除其违约责任。

第十一条  协议变更

本协议的变更和修改须经双方协商一致后，采用书面形式予以确认，效力与本协议相同。

第十二条  争议的解决

12.1因履行本协议所产生的争议，可选择A方式解决:

A向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

B向/的仲裁机构提起仲裁；

12.2除正在诉讼的争议事项外，双方应继续行使其本协议项下的其余权利，并履行其本协议项下的其它义务。

第十三条  协议期限

本协议自双方方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，履行期至起租之日起/后终止或自  年  月  日至  年  月  日， 除非任何一方在本协议履行期届满前三十天书面通知另一方，本协议将自动终止。

第十四条  附则

14.1本协议未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》及国家有关法律法规执行。

14.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

14.3本协议一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

14.4本协议所有附件和定单作为协议不可分割的组成部分，与协议正文具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：中央财经大学（盖章）

授权代表: (签字)

签署日期：

乙方：

授权代表：(签字)

签署日期：

# 第四章   技术需求书

# 01包沙河校区互联网出口带宽一接入服务

中央财经大学采购沙河校区互联网出口带宽一，带宽服务1G。服务期：带宽接入完成,验收合格后，2019年1月5日起至服务满一年。接入地点: 中央财经大学沙河校区。

- 中央财经大学沙河校区互联网带宽接入现状简介：

| 校区 | 运营商 | 带宽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河校区 | 电信 | 1G | 沙河校区互联网出口一 |
|  | 联通 | 2G | 沙河校区互联网出口二 |
|  | 移动 | 1G | 沙河校区互联网出口三 |
|  | 联通 | 300M | 全校信息系统对外服务专线 |
|  | 二级运营商 | 6G | 沙河校区互联网出口四 |

二、采购清单

| 采购内容 | 数量 | 实施周期 | 实施地点 | 带宽要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙河校区互联网出口带宽一接入服务 | 不适用 | 合同签订后，2018年12月15日前完成物理链路接入并达到验收合格标准 | 中央财经大学沙河校区 | 要求接入的互联网带宽≥1G |

三、技术和服务要求

★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 链路要求 | 沙河校区校园网出口上联至运营商网络，必须独享上下行对等的1G带宽光纤专线，线路质量稳定可靠，能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题。 |
|  | ★ |  | 为保证校园网出口稳定性，中标方必须提供到接入地点不同路由的光纤链路，提供链路双线接入。 |
|  |  |  | 提供北京市城域网主干或北京市主干最高级别可接入链路入口，以不多于2跳数连接电信、联通和移动等主运营商网络核心层（提供跳数说明），并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 投标文件应提供相应的拓扑示意图。 |
|  |  | 带宽要求 | 最大限度保证采购人的链路稳定性及纯独享带宽。带宽应全为互联网带宽，不能包含中标方的局域网网内带宽。 |
|  | ★ | IP地址要求 | 免费提供不少于256个运营商的IP地址，所提供IP地址不得做二次转换，并在今后有需求时，可作适当扩充；所提供的IP地址所有端口都可用（包括80端口）。互联地址另外提供，不在256个ip范围内。 |
|  |  | 配置调优 | 中标方负责校园网链路出口的配置和调优。投标文件提供详尽的路由策略和调优方案。 |
|  | ★ | 延时和丢包率 | 投标方提供在24小时内，每30分钟采集一次共48次的平均值，包括： 1、从链路入口到国内外各大知名网站的平均延时和丢包率，国内站点不少于30个，国外网站不少于20个。平均丢包率不高于0.1%，到达80%的网站时延不超过50ms。 2、通道互联地址对PING（100字节），平均时延不高于10ms，丢包率不高于0.1%。。 3、任何时刻从学校网络设备端口到服务提供商骨干节点路由器网络时延≤10ms。 |
|  | ★ | 无故障运行时间 | 投标方承诺无故障运行时间>=99.9%。 |
|  |  | 故障排除机制 | 一般故障在30分钟内解决；严重故障和重大故障应在120分钟内解决，故障持续60分钟内必须到现场处理，提供说明文件，并加盖公章。 |
|  |  | 实施进度 | 中标方在合同签订后的10个工作日内为采购人完成出口接入和集成任务，提供说明文件，并加投标人盖公章。 |
|  |  | 服务要求 | 须在本市设有完善的售后服务机构，并具较强为用户提供完善的服务能力，提供7*24小时*365免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，提供说明文件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 事件通知机制 | 对于事先预知的中断提前24小时通知，提供说明文件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 接入要求 | 提供互联网光纤专线接入，光纤直接接入甲方机房，进入校园后须全部入地。 |

四、验收要求

中标方完成链路接入工作后，采购人按照中标人投标文件中对 “技术需求书”的应答，要求逐一进行验收，并出具验收报告。

五、售后服务要求

投标人应有良好的售后服务，具体如下：

1、保证网络24小时稳定、可靠地运行。故障实时响应，7*24*365小时现场处理，提供技术支持和故障申告联系电话，以及指定联系人名单。

2、当网络链路中断持续2分钟以上时需在2小时内解决中断问题，如需现场服务则需在2小时内到达现场；问题解决后向用户提交故障报告。

3、应急处理：提供应急解决方案，具有备用链路。

4、运行监控：7*24小时监控网络运行状态，最少保留3个月互联网使用数据。

5、投标方需具有本地化售后服务能力，并具较强为用户提供完善的服务能力，提供7*24小时免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，提供说明文件，并加盖投标人公章。

六、服务地点

北京市昌平区中央财经大学沙河校区

七、服务期限

带宽服务期：2019年1月5日起至服务满一年。

八、相关说明

（1）投标人需严格按本招标文件要求提供成熟的全新的产品和强有力的技术支持。

（2）资费报价：以12个月付价格作为网络资费报价。

# （3）采购人提供校园网光纤接入端口，中标人免费提供其余所有互联设备。同时，中标人承担所有接入产生的费用，包括初装、割接、调试等。

# 02包沙河校区互联网出口带宽二接入服务

中央财经大学采购沙河校区互联网出口带宽二，带宽服务2G。服务期：带宽接入完成,验收合格后，2019年1月5日起至服务满一年。接入地点: 中央财经大学沙河校区。

一、中央财经大学沙河校区互联网带宽接入现状简介：

| 校区 | 运营商 | 带宽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河校区 | 电信 | 1G | 沙河校区互联网出口一 |
|  | 联通 | 2G | 沙河校区互联网出口二 |
|  | 移动 | 1G | 沙河校区互联网出口三 |
|  | 联通 | 300M | 全校信息系统对外服务专线 |
|  | 二级运营商 | 6G | 沙河校区互联网出口四 |

二、采购清单

| 采购内容 | 数量 | 实施周期 | 实施地点 | 带宽要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙河校区互联网出口带宽二接入服务 | 不适用 | 合同签订后，2018年12月15日前完成物理链路接入并达到验收合格标准 | 中央财经大学沙河校区 | 要求接入的互联网带宽≥2G |

三、技术和服务要求

★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 链路要求 | 沙河校区校园网出口上联至运营商网络，必须独享上下行对等的2G带宽光纤专线，线路质量稳定可靠，能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题。 |
|  | ★ |  | 为保证校园网出口稳定性，中标方必须提供到接入地点不同路由的光纤链路，提供链路双线接入。 |
|  |  |  | 提供北京市城域网主干或北京市主干最高级别可接入链路入口，以不多于2跳数连接电信、联通和移动等主运营商网络核心层（提供跳数说明），并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 投标文件应提供相应的拓扑示意图。 |
|  |  | 带宽要求 | 最大限度保证采购人的链路稳定性及纯独享带宽。带宽应全为互联网带宽，不能包含中标方的局域网网内带宽。 |
|  | ★ | IP地址要求 | 免费提供不少于256个运营商的IP地址，所提供IP地址不得做二次转换，并在今后有需求时，可作适当扩充；所提供的IP地址所有端口都可用（包括80端口）。互联地址另外提供，不在256个ip范围内。 |
|  |  | 配置调优 | 中标方负责校园网链路出口的配置和调优。投标文件提供详尽的路由策略和调优方案。 |
|  | ★ | 延时和丢包率 | 投标方提供在24小时内，每30分钟采集一次共48次的平均值，包括： 1、从链路入口到国内外各大知名网站的平均延时和丢包率，国内站点不少于30个，国外网站不少于20个。平均丢包率不高于0.1%，到达80%的网站时延不超过50ms。 2、通道互联地址对PING（100字节），平均时延不高于10ms，丢包率不高于0.1%。 3、任何时刻从学校网络设备端口到服务提供商骨干节点路由器网络时延≤10ms。 |
|  | ★ | 无故障运行时间 | 投标方承诺无故障运行时间>=99.9%。 |
|  |  | 故障排除机制 | 一般故障在30分钟内解决；严重故障和重大故障应在120分钟内解决，故障持续60分钟内必须到现场处理，提供说明文件，并加盖公章。 |
|  |  | 实施进度 | 中标方在合同签订后的10个工作日内为采购人完成出口接入和集成任务，提供说明文件，并加投标人盖公章。 |
|  |  | 服务要求 | 须在本市设有完善的售后服务机构，并具较强为用户提供完善的服务能力，提供7*24小时*365免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，提供说明文件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 事件通知机制 | 对于事先预知的中断提前24小时通知，提供说明文件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 接入要求 | 提供互联网光纤专线接入，光纤直接接入甲方机房，进入校园后须全部入地。校方接入设备上的万兆光纤模块由中标方提供。 |

四、验收要求

中标方完成链路接入工作后，采购人按照中标人投标文件中对 “技术需求书”的应答，要求逐一进行验收，并出具验收报告。

五、售后服务要求

投标人应有良好的售后服务，具体如下：

1、保证网络24小时稳定、可靠地运行。故障实时响应，7*24*365小时现场处理，提供技术支持和故障申告联系电话，以及指定联系人名单。

2、当网络链路中断持续2分钟以上时需在2小时内解决中断问题，如需现场服务则需在2小时内到达现场；问题解决后向用户提交故障报告。

3、应急处理：提供应急解决方案，具有备用链路。

4、运行监控：7*24小时监控网络运行状态，最少保留3个月互联网使用数据。

5、投标方需具有本地化售后服务能力，并具较强为用户提供完善的服务能力，提供7*24小时免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，提供说明文件，并加盖投标人公章。

六、服务地点

北京市昌平区中央财经大学沙河校区

七、服务期限

带宽服务期：2019年1月5日起至服务满一年。

八、相关说明

（1）投标人需严格按本招标文件要求提供成熟的全新的产品和强有力的技术支持。

（2）资费报价：以12个月付价格作为网络资费报价。

# （3）采购人提供校园网光纤接入端口，中标方免费提供其余所有互联设备。同时，中标方承担所有接入产生的费用，包括初装、割接、调试等。

# 03包沙河校区互联网出口带宽三接入服务

中央财经大学采购沙河校区互联网出口带宽三，带宽服务1G。服务期：带宽接入完成,验收合格后，2019年3月1日起至服务满一年。接入地点: 中央财经大学沙河校区。

- 中央财经大学沙河校区互联网带宽接入现状简介：

| 校区 | 运营商 | 带宽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河校区 | 电信 | 1G | 沙河校区互联网出口一 |
|  | 联通 | 2G | 沙河校区互联网出口二 |
|  | 移动 | 1G | 沙河校区互联网出口三 |
|  | 联通 | 300M | 全校信息系统对外服务专线 |
|  | 二级运营商 | 6G | 沙河校区互联网出口四 |

二、采购清单

| 采购内容 | 数量 | 实施周期 | 实施地点 | 带宽要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙河校区互联网出口带宽三接入服务 | 不适用 | 合同签订后，2019年2月28日前完成物理链路接入并达到验收合格标准 | 中央财经大学沙河校区 | 要求接入的互联网带宽≥1G |

三、技术和服务要求

★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 链路要求 | 沙河校区校园网出口上联至运营商网络，必须独享上下行对等的1G带宽光纤专线，线路质量稳定可靠，能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题。 |
|  | ★ |  | 为保证校园网出口稳定性，中标方必须提供到接入地点不同路由的光纤链路，提供链路双线接入。 |
|  |  |  | 提供北京市城域网主干或北京市主干最高级别可接入链路入口，以不多于2跳数连接电信、联通和移动等主运营商网络核心层（提供跳数说明），并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 投标文件应提供相应的拓扑示意图。 |
|  |  | 带宽要求 | 最大限度保证采购人的链路稳定性及纯独享带宽。带宽应全为互联网带宽，不能包含中标方的局域网网内带宽。 |
|  | ★ | IP地址要求 | 免费提供不少于256个运营商的IP地址，所提供IP地址不得做二次转换，并在今后有需求时，可作适当扩充；所提供的IP地址所有端口都可用（包括80端口）。互联地址另外提供，不在256个ip范围内。 |
|  |  | 配置调优 | 中标方负责校园网链路出口的配置和调优。投标文件提供详尽的路由策略和调优方案。 |
|  | ★ | 延时和丢包率 | 投标方提供在24小时内，每30分钟采集一次共48次的平均值，包括： 1、从链路入口到国内外各大知名网站的平均延时和丢包率，国内站点不少于30个，国外网站不少于20个。平均丢包率不高于0.1%，到达80%的网站时延不超过50ms。 2、通道互联地址对PING（100字节），平均时延不高于10ms，丢包率不高于0.1%。 3、任何时刻从学校网络设备端口到服务提供商骨干节点路由器网络时延≤10ms。 |
|  | ★ | 无故障运行时间 | 投标方承诺无故障运行时间>=99.9%。 |
|  |  | 故障排除机制 | 一般故障在30分钟内解决；严重故障和重大故障应在120分钟内解决，故障持续60分钟内必须到现场处理，提供说明文件，并加盖公章。 |
|  |  | 实施进度 | 中标方在合同签订后的10个工作日内为采购人完成出口接入和集成任务，提供说明文件，并加投标人盖公章。 |
|  |  | 服务要求 | 须在本市设有完善的售后服务机构，并具较强为用户提供完善的服务能力，提供7*24小时*365免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，提供说明文件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 事件通知机制 | 对于事先预知的中断提前24小时通知，提供说明文件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 接入要求 | 提供互联网光纤专线接入，光纤直接接入甲方机房，进入校园后须全部入地。校方接入设备上的万兆光纤模块由中标方提供。 |

四、验收要求

中标方完成链路接入工作后，采购人按照中标人投标文件中对“技术需求书”的应答，要求逐一进行验收，并出具验收报告。

五、售后服务要求

投标人应有良好的售后服务，具体如下：

1、保证网络24小时稳定、可靠地运行。故障实时响应，7*24*365小时现场处理，提供技术支持和故障申告联系电话，以及指定联系人名单。

2、当网络链路中断持续2分钟以上时需在2小时内解决中断问题，如需现场服务则需在2小时内到达现场；问题解决后向用户提交故障报告。

3、应急处理：提供应急解决方案，具有备用链路。

4、运行监控：7*24小时监控网络运行状态，最少保留3个月互联网使用数据。

5、投标方需具有本地化售后服务能力，并具较强为用户提供完善的服务能力，提供7*24小时免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，提供说明文件，并加盖投标人公章。

六、服务地点

北京市昌平区中央财经大学沙河校区

七、服务期限

带宽服务期：2019年3月1日起至服务满一年。

八、相关说明

（1）投标人需严格按本招标文件要求提供成熟的全新的产品和强有力的技术支持。

（2）资费报价：以12个月付价格作为网络资费报价。

# （3）采购人提供校园网光纤接入端口，中标方免费提供其余所有互联设备。同时，中标方承担所有接入产生的费用，包括初装、割接、调试等。

# 第五章   评标标准

    - 商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人履约能力 | 3 | 综合考虑投标人技术状况、履约能力、相关资质认证情况等，技术实力强、履约能力好、相关资质齐全的得3分；实力、履约及资质情况一般得1-2分；实力、履约及资质情况差得0分。 |
| 2 | 实施案例 | 5 | 提供投标人近三年（2015年1月1日起至投标日止，以合同签订日期为准）独享上下行对等的1G及以上的带宽光纤专线接入用户案例，每一个用户评价为优秀的案例得1分，每一个用户评价为良好的案例得0.5分。本项最高得5分，投标文件中提供的有效案例不足5个的本项得分为0分。 提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）同时提供加盖用户单位公章的用户评价证明（如用户评价优秀（如含“好”或“优”或“满意”等字样）证明或用户评价良好（如含“良好”或“较好”“较优”或“较满意”等字样））并加盖投标人公章。否则不予认可。 |
| 3 | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 2 | 投标文件内容完整、编制质量好、对招标文件的响应程度： 1）双面打印、目录索引、页码、标题、编号、正文、表格等排版规范无错乱，完全满足得1分，每出现一个错误扣0.5分，扣完为止。 2）证件复印、正文内容清晰，完全满足得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 | 10 |  |

二、技术及服务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标、参数对招标文件的响应情况 | 30 | 投标文件须对招标文件《技术需求书》的响应程度。完全满足招标文件技术要求、应答完整的得30分；每有一项不满足扣5分，扣完为止。 注：投标人需对本项目技术要求进行点对点应答，应在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人需提供所投设备的具体参数值。招标文件中要求提供证明材料的，证明材料包括：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册件）或检测报告或官方网站发布的技术资料截图或其他原厂商证明文件。不满足上述要求的视为负偏离。 |
| 2 | 路由策略和调优方案 | 5 | 投标方提供路由策略和调优方案，策略方案技术先进，整体设计成熟、合理、冗余度、升级扩展性能好的得4-5分；策略方案技术较先进，整体设计成熟、合理性一般，冗余度、升级扩展性能一般的得2-3分；未提供或策略方案技术不先进，整体设计不成熟、不合理，冗余度、升级扩展性能差的的0-1分。 |
| 3 | 拓扑示意图 | 5 | 投标方提供相应的拓扑示意图，拓扑示意图完整明确清晰的得4-5分；拓扑示意图完整性、明确及清晰度一般的得2-3分；拓扑示意图不完整、不够明确清晰或未提供的得0-1。 |
| 4 | 冗余链路 | 5 | 投标方能够提供冗余链路且能够在半小时内切换的，完全满足得5分，否则得0分。 注：需提供证明材料，并加盖投标人公章，否则不予认可。 |
| 5 | 项目实施方案及进度计划 | 5 | 投标人提供的项目链路接入、集成等实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性，考虑生产组织计划、交货、安装、测试、应急措施等对业主的有利性、项目管理组织机构、人员配备的合理性以及保证项目顺利实施的其他因素。方案内容全面、计划合理可行，得4-5分；方案内容较全面、计划合理可行性一般，得2-3分；方案内容、计划及可行性差的得1分，未提供得0分。 |
| 6 | 服务团队 | 5 | 投标人拟派的项目团队人员分工和人员保证项目顺利实施的各项因素：服务流程、组成结构合理、分工明确、质量保障团队等配备齐全，得4-5分，人员安排较完整可基本满足项目需要的，得2-3分；人员安排一般或差的，得0-1分。 注：项目团队成员均须提供由社保部门出具的社保缴纳证明并加盖投标人公章，否则本项目得0分。 |
| 7 | 技术支持 | 5 | 具有完善的技术支持，7*24小时*365服务。要求一般故障在30分钟内解决；严重故障和重大故障应在120分钟内解决，故障持续60分钟内能够到现场处理的。完全满足得5分，否则得0分。 注：需提供证明文件，并加盖投标人公章，否则不予认可。 |
| 8 | 售后服务 | 5 | 考虑售后服务体系、质保期及免费保修服务承诺。方案合理、措施有力、售后服务承诺优越，得4-5分；方案可行、售后服务承诺优越，得2-3分；方案及售后服务承诺一般，得1分；方案及售后服务承诺次或未提供得0分。 |
| 合计 | 65 |  |

三、价格评分标准

价格得分的计算：

本项目价格权重为：25分

投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：

投标人报价得分=（满足招标文件要求且投标价格最低的投标人评标价/投标人评标价）×价格权重

注：投标人评标价为根据《投标人须知》23.3条规定调整后的投标报价。

# 第六章   附件—投标文件格式

### 附件1　资格、资信证明文件分册

### 附件1-1  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字盖章后立即生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：_________

（注：若投标人为事业单位或其他组织或分公司（仅当招标文件注明允许分公司投标的），则此处签署人可为单位负责人）

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

附：被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

被授权人身份证复印件:

附件1-7  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表（必须填写）

| 投标人名称：____________________ 填表日期：_________ |
| --- |
| 详细地址 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介及组织机构情况 |  |
| 单位股权关系 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 职工总数 |  |
| 工程技术人员总数 |  |
| 员工职称情况 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
| 人数 |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |
| 银行贷款（万元） |  |
| 企业财务状况（万元） | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 主要设备状况 | 主要设备名称 | 型号 | 数量 | 设备状况 |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

### 附件1-8  投标人声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。）

## 附件1-9（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明投标人和产品生产厂家的所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）。

企业名称（盖章）：

日           期：

## 附件1-9（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2　商务技术文件分册

附件2-1　投标书

投 标 书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告(招标编号/包号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本___份及电子文件   份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 商务条款偏离表

- 技术需求偏离表

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币          元，交款单据复印件后附。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附招标文件中规定的应提交和交付的货物投标总价：见《开标一览表》。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）若投标人获得中标，投标人保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

（8）对于本项目的__～__包，我方投标包数总计为___个包，分别为第__包、第__包、…、第__包，我方同意在我方投标的上述所有包中我方最多只能对其中的__个包中标，我方的优先中标包的顺序为: 第__包、第__包、…、第__包（对应《投标人须知资料表》7.3条使用，如不适用可删去本条）。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表（签字）

投标人名称（全称）

投标人（盖章）

日     期

附：投标保证金交款单据复印件：

## 附件2-2　开标一览表

## 开 标 一 览 表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（人民币元） | 实施周期 | 实施地点 | 投标保证金 | 其他 声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件技术需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

2.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

3.此表须由投标人提供二份相同的原件，一份与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》共同包装在一个信封内单独提交用于开标现场唱标，另一份在投标文件《商务技术文件分册》中提供。

4.此表中，每包的投标总价应和附件2-3中的总价相一致。

5.本表必须按包分别填写。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

## 附件2-3  投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：                                    报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 运营商 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 是否属于小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |
| 其中属于小型和微型、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务的价格合计（元） |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

4.上述各项的详细规格，可另页描述。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-4　商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-5　技术需求偏离表

技术需求偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，应做到投标货物和服务的技术应答与招标文件技术需求书序号、技术需求书要求一一对应。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-6　业绩一览表

| 序号 | 项目 名称 | 合同 签订时间 | 合同金额 （元） | 项目 单位 | 项目单位 联系人/电话 | 项目内容 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式及编号顺序进行编排。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

3、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-7　项目技术及服务方案

投标人应根据本项目技术需求编制项目技术及服务方案，包含内容见招标文件投标人须知第9条要求及本项目评标标准。

## 附件2-7-1  产品及服务说明一览表

产品及服务说明一览表（硬件）

项目名称：                                 采购编号：                         包号：

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各项货物详细技术性能指标和参数应另页描述，并随本表附后。【对于简单货物类采购（如电脑等硬件设备），还须“重点说明并详细列出各品目产品的详细配置、主要零部件的规格型号、生产商和品牌等”】

产品及服务说明一览表（软件）

项目名称：                                 采购编号：                         包号：

| 序号 | 品目号 | 产品及服务名称 | 生产厂家 | 软件版本 | 开发日期 | 建设周期 | 技术指标参数或功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各项产品及服务详细技术性能指标和参数或功能应另页描述，并随本表附后。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8　拟派往本项目实施团队情况

## 附件2-8-1  本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8-2  本项目实施团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 相关工作年限 |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 | 担任何职 （负责人/参加者） | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-9　售后服务承诺

售 后 服 务 表

| 售后服务 机构名称 |  | 值班电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地点 |  | 负责人 |  |
| 售后服务机构 其他情况简介 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 可提供的 优惠条件 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 质保期承诺 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 其他售后服务 | （可另附页说明，格式自拟） |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-10　招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料

附件2-11　招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书格式

致：中钢招标有限责任公司

我公司参加了贵公司组织的招标编号为__________的  (项目名称) 招标项目的投标。我方承诺，我方一旦在本项目中标，将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司中标资格并不退还我方的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：

电话：                                传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

附件2-12　投标人退款、开票信息格式

致: 中钢招标有限责任公司

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：

（以下两项信息勾选一项并按要求填写。注：投标人公章请勿加盖在银行账号上。）

□我单位为小规模纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

□我单位为一般纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

地      址：

电      话：

开户行全称：

账      号：

我单位“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图附后。

以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。

投标人名称：                财务专用章/公章

日期：

## 附件2-13（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明投标人和产品生产厂家的所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）。

企业名称（盖章）：

日           期：

## 附件2-13（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：