中钢招标有限责任公司

政府采购项目招标文件

项目名称：中央财经大学沙河校区师生事务服务大厅通风工程设备采购项目

招标编号：1841STC71868

采 购 人：中央财经大学

代理机构：中钢招标有限责任公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章 　拟签订的合同文本	29

第四章   技术需求书	36

第五章   评标标准	44

第六章   附件—投标文件格式	48

# 第一章   投标邀请

投标邀请

中钢招标有限责任公司接受采购人的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：中央财经大学沙河校区师生事务服务大厅通风工程设备采购项目

- 招标编号：1841STC71868

- 资金来源：财政性资金

- 采购总预算：55万元

- 项目用途：自用

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 分包控制金额（万元） | 实施周期 | 实施地点 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 空调及新风系统 | 室内机（18） 室外机（2） 新风交换器（2） | 35 | 合同签订之日起30个日历日内完成全部产品交付、安装调试并达到验收合格标准 | 中央财经大学沙河校区 | 本项目采购室外机要求制冷量45.0kW、61.5kW等；室内机要求制冷量3.6kW、5.6kW、7.1kW、10.0kW等；新风交换器要求风量为1200m³/h等。详见招标文件第四章技术需求书。 |
| 02 | 空调 | 室内机（1） 室外机（12） | 20 | 合同签订之日起30个日历日内完成全部产品交付、安装调试并达到验收合格标准 | 中央财经大学沙河校区 | 本项目采购室内机要求制冷量56.0kW、制热量63.0kW；采购室内机其中风管机要求制冷量2.2kW、2.8KW、3.2KW、7.1KW、5.6KW等，四面出风天花机制冷量5.6kW等。详见招标文件第四章技术需求书。 |

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

    - 本项目为非专门面向中小企业的项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：即日起至2018年11月2日，每天9:00-12:00、13:00-16:00（北京时间、节假日除外）。

（2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）；

（3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①供应商企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

②供应商若以汇款形式购买招标文件，须携带汇款单复印件，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

③投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章（Word版、盖章后电子版均需发3223074799@qq.com邮箱或anle@sinosteel.com邮箱）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

注：若邮购，供应商须在招标文件获取时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因发出购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2018年11月16日14:00（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京市海淀大街8号中钢国际广场16层会议室。

- 本项目的招标公告仅在“中国政府采购网”、“中国教育装备网”、“中央财经大学官网”上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系人：闫老师，王老师

联系方式：010-62289113，010-62288705

采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

采购项目联系人姓名：安乐、王建莉、张静

联系方式：010-62688254（购买标书）、62688213、62688251、010-62688250（传真）、3223074799@qq.com（购买标书）、wangjl5@sinosteel.com（电子邮件）

账户信息：

开 户  名 称：中钢招标有限责任公司

开 户  银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

银 行  行 号：3051 0000 1750

账        号：9902 0002 8928 8003

中钢招标有限责任公司

2018年10月26日

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.2 | 招标范围（货物类）: 投标产品的供货、安装及相关伴随服务（包括但不限于投标产品设计、调试、验收、现场及远程技术支持、培训、系统集成以及售后服务等）。 |
| 3.2 | 现场考察踏勘： ☑不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会： ☑不召开 □召开 |
|  | 演示视频： ☑无需递交 □递交，具体要求如下： / |
|  | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： / |
| 7.2 | 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求如下： (按包分别编制和包装； □统一编制和包装，具体为： / |
| 7.3 | 如投标人对本项目的多个包同时进行投标，则投标人在本项目中最多中标包的数量： (不限制； □限制数量为__/__个包，具体规定如下：___/___。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：01包7000元人民币；02包4000元人民币。 投标保证金交款单据（电汇形式的投标保证金提交汇款凭证复印件）须在投标截止时间前与《开标一览表》及《投标人退款、开票信息》（格式见第六章）共同包装在一个信封内提交，并在该信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样。在投标文件《商务技术文件分册》“投标书”中仍须提供投标保证金交款单据复印件，否则其投标无效。 |
| 11.3 | 投标保证金形式：电汇（投标截止时间前到账 ） 投标保证金收受人：中钢招标有限责任公司 开户人名称：中钢招标有限责任公司 开户 银行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行 人民币账号：9902 0002 8928 8003 |
| 12.1 | 投标有效期：90日历天（自提交投标文件的截止之日起算）。 |
| 13.1 | 投标文件的份数： 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本2份； 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本4份； 《投标文件电子文档》 ：1份（U盘）。 |
| 21 | 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：1.3、8.2、10.4、10.5、10.7、10.8、11、12.1、18.2、20.3、23.2、23.3.1、24.2、27.2、29.5、31.2及其他标记★号的条款（如有）。 |
| 22.3 | □本项目为单一产品采购项目。 (本项目01包和02包均为非单一产品采购项目，核心产品为：01包室内机（规格为制冷量：5.6kw的低静压风管机）、02包室外机（四面出风天花机）。 |
| 23.3.1 | 对于投标文件报价出现前后不一致的情形，招标文件的另行规定： (无 □有， ______/_______ |
| 25.2 | 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： (以投标报价较低者为中标候选人；得分且投标报价均相同的，以技术及服务部分得分高者为中标候选人 □随机抽取 |
| 25.3 | 评标委员会推荐中标候选人的数量： (推荐3名中标候选人 □推荐满足招标文件全部实质性要求的所有投标人为中标候选人 |
| 26.1 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： (否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： (得分且投标报价均相同的，以技术及服务得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 29.5 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： (不允许 □允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 |
| 30.1 | 是否需要提交履约保证金： ☑不需要 □需要，具体要求如下： 履约保证金金额：合同总价的_/__%； 履约保证金提交： □投标人单独提交至采购人，提交时限为合同签订之日起____/__日内，提交形式为_______/____ □投标保证金转为履约保证金 |
| 32.1 | 招标代理服务费收取方式及标准： (由采购人支付 □由中标人支付，中标人须向招标代理机构按照如下第_/__种标准交纳 |
| 中标服务费及缴纳方式 | 中标人须向采购代理机构按照如下第_1_种标准交纳采购代理服务费: 1、以每个包中标人的投标报价为计算基数，参考“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）规定的收费标准。 2、固定收费：人民币__/__元。 3、缴纳时间：中标公告发布1个工作日后。 |

投标人须知

## 一   说  明

## 采购人、采购代理机构、合格投标人

  - 采购人、采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。“采购人”：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间以后、采购代理机构工作人员的实际查询时间；

      - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

      - 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

    - 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

    - 如投标人组成联合体投标，则联合体须符合法律法规的规定：

      - 联合体各成员单位均须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合其他投标人资格要求，联合体成员资质须与其在联合体中的分工相匹配。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

      - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

      - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 联合体各方应签订联合体投标协议，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体牵头单位必须承担主要工作任务。该联合体投标协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

      - 在合同履行过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购人承担的连带责任。

  - 采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

## 资金来源及招标范围

  - 本项目的资金来源见《投标邀请》。

  - 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

## 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

  - 若《投标人须知资料表》中规定了进行现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等，则投标人应按其要求在规定的时间和地点参加。

## 二   招标文件

## 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 政府采购合同文本

- 技术需求书

- 评标标准

- 附件—投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

  - 招标文件中的“原厂商”系指货物生产厂家或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本招标文件所述的生产厂家、货物制造商、制造厂家、货物制造厂家等，均为原厂商。不具备产品商标和定价权的OEM代加工厂不是原厂商。

## 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前15日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人或采购代理机构。

## 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

## 三   投标文件的编制

## 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

  - 投标人在本项目中最多中标包的数量（如限制数量）要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

## 投标文件构成

  - 投标人需将投标文件按《资格、资信证明文件分册》和《商务技术文件分册》分别编制并包装。

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，包括以下内容：

    - 资格、资信证明文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1-1 | 法定代表人授权书 | 格式见附件 |
| 1-2 | 联合投标协议书 | 如为联合体，必须提供（不适用） 格式见附件 |
| ★1-3 | 投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-4 | 税务登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人税务缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件 | 单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的有效凭证。 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-5 | 社会保险登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-6 | 投标人的财务状况报告（会计师事务所出具的审计期间为上一年度或最新的财务审计报告，或开标日前三个月内银行出具的资信证明） | 1、财务审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。 2、银行资信证明可提供原件，也可提供复印件。若银行开具的资信证明声明复印无效的，则投标人必须提供原件，否则视为无效。提供复印件的，必须提供银行资信证明所有内容页的齐全的复印件，含首页、声明页等，否则视为无效。 3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 4、成立不到一年的公司须提交验资证明复印件并加盖投标人公章或银行资信证明。 |
| ★1-7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式见附件 |
| ★1-8 | 投标人声明函 | 格式见附件 |
| ★1-9 | 中小企业声明函 | 仅当本项目为“专门面向中小微企业采购的项目”时必须在本册提供 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件 |
| ★1-10 | 生产厂家的资格声明 | 仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供 格式见附件 |
| ★1-11 | 生产厂家的授权书 | 仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供 （参考）格式见附件 |
| ★1-12 | 投标人信用记录查询结果 | 无须投标人提供 |
| ★1-13 | 具备法律、行政法规规定的其他条件或招标文件“投标人资格要求”要求的其他证明文件 | 如有 |

    - 商务技术文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★2-1 | 投标书 | 格式见附件 |
| ★2-2 | 开标一览表 | 格式见附件 |
| ★2-3 | 投标分项报价表 | 格式见附件 |
| ★2-4 | 商务条款偏离表 | 格式见附件 |
| ★2-5 | 技术需求偏离表 | 格式见附件 |
| 2-6 | 业绩一览表 | 格式见附件 |
| 2-7 | 项目技术及服务方案 | 根据本项目技术需求编制，包含内容见本须知第9条要求及本项目《评标标准》 |
| 2-8 | 拟派往本项目实施团队情况 | 格式见附件 |
| 2-9 | 售后服务承诺 | 格式见附件 |
| 2-10 | 招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料 | 如有 |
| ★2-11 | 招标代理服务费承诺书 | 格式见附件 |
| 2-12 | 投标人退款、开票信息 | 与《开标一览表》和投标保证金交款单据一并单独包装提交，投标文件中可不重复提供本表。若未能按要求提供或提供信息不准确而导致无法及时退还保证金，采购代理机构不承担逾期退还的相关责任。 格式见附件 |
| 2-13 | 中小企业声明函 | 当本项目为“非专门面向中小微企业采购的项目”时在本册提供 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件 |

  - 除上述8.2条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

  - 对于招标文件中提供了格式的投标文件内容，投标人应严格按照招标文件提供的“投标文件格式”填写相关内容（注明“参考格式”的除外）。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于招标文件未提供格式的投标文件内容，由投标人自行编写。

  - 投标人如为联合体，联合体各方均应提供上述8.2.1条中的附件号为“1-3”至附件号为“1-9”号资格、资信证明文件，其余文件联合体中应至少一方出具。

## 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标文件中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应是中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

  - 本项目是否接受进口产品见《投标邀请》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 投标人根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供产品和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

    - 招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。

    - 投标人认为应附的其他材料。

## 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），旧电梯的拆除清运，投标货物安装、调试、施工（含井道改造和电梯门套、电梯口及门厅等的修复施工）、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《技术需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，其投标无效。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

## 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购人或采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，采购人或采购代理机构有权不予退还投标保证金：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（4）中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的。

  - 投标保证金可采用的形式：《投标人须知资料表》中建议的形式及政府采购法律法规接受的其他非现金形式。

  - 凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

  - 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还或发票开票延迟的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

## 投标有效期

  - 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 投标文件的签署、盖章及装订

  - 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

★13.6  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。

## 四   投标文件的递交

## 投标文件的包装、标记和密封

  - 投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交：

（1）投标文件《资格、资信证明文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《资格、资信证明文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交；

（2）投标文件《商务技术文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《商务技术文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；

（3）投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“投标文件电子文档”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中）；

（4）开标一览表及投标保证金：为方便开标唱标，除投标文件中的《开标一览表》及投标保证金交款单据以外，投标人还应另行准备一份相同的《开标一览表》，并与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》一并包装单独提交，在信封上标明“开标一览表及投标保证金”字样。

  - 所有包装袋/箱上均应：

（1）清楚标明递交至投标邀请中指明的地址；

（2）注明投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在  （开标日期、时间）    之前不得启封”的字样；

（3）写明投标人名称和地址，并在包装袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

  - 如果投标人未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 未密封的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人或采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件不予退回。

  - 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构有权不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

## 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格、资信证明文件（内容见本须知8.2.1）有任何一项不符合招标文件要求的，资格审查不合格，其投标无效。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 组建评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务。

  - 评审专家须符合财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

## 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

- 投标总价超过项目预算金额或者分包控制金额的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件投标有效期不足的；

- 投标文件未按照招标文件要求装订、签署、盖章的；

- 投标文件不满足招标文件中★号条款要求的（本须知8.2.1各项内容已在本须知18.2审查，此处不再包含）；

- 投标文件技术指标超出招标文件“技术需求书”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；

- 投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

- 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

- 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品不符合相应规定或要求的（投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

## 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：详见《投标人须知资料表》。

## 评标方法

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，详见《投标人须知资料表》，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

## 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价的调整

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 小微企业优惠政策调整：只有同时满足“①投标人为小型或微型企业；②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物”两个条件的投标人，并且均提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件，该产品方可认定为小型和微型企业产品，评标时享受价格扣减的优惠政策；否则该产品不予认定为小型和微型企业产品，评标时其价格不予扣减。

      - 对于独立投标人：本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若全部或部分投标产品（货物、工程或服务）被认定为小型和微型企业产品，则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）中的“小型和微型企业产品”价格×（100%-6%）+投标人报价（指修正后的评标价）中的非“小型和微型企业产品”价格；否则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）。

      - 对于联合体投标人： (1)若联合体各方均为小型或微型企业，则联合体视同为小微企业，则按上条原则确定联合体投标人的评标价； (2)若联合体是由大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型或微型企业组成，且联合体协议中约定的小型和微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（含）以上的，则本项目将对联合体的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）×（100%-2%）。(3)若联合体的构成不属于上述情形，则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）。（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予享受价格扣减的优惠政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。

      - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 评标过程及保密原则

  - 政府采购评审专家以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

## 中标候选人的确定原则及标准

  - 评标委员会确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序以及招标文件中关于中标候选人的相关确定原则，依次推荐本项目各包的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐中标候选人的数量详见《投标人须知资料表》。

## 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

## 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

  - 当出现上款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 中标公告与中标通知书

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

## 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展政府采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

## 履约保证金

  - 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

## 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代理机构或采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构或采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

## 招标代理服务费收取方式及标准

  - 采购人按照与采购代理机构签订的合同规定由中标人支付招标代理服务费：收费标准（见下表），采用差额定率累进计费方式计算，具体收费标准详见《投标人须知资料表》。

| 序号 | 金额M（万元） | 费率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 货物 | 服务 | 工程 |
| 1 | M≤100 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2 | 100＜M≤500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 3 | 500＜M≤1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 4 | 1000＜M≤5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5 | 5000＜M≤10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 6 | 10000＜M≤100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 7 | 100000≤M | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

  - 招标代理服务费的支付方式按上述收费标准和规定，向采购代理机构直接支付招标代理服务费。可用支票、电汇等付款方式一次向采购代理机构支付招标代理服务费。

## 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等

  - 方式：

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并及时向采购人、采购代理机构确认收到。

- 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 采购人、采购代理机构联系部门：采购管理部门、招标部门。

  - 采购人、采购代理机构联系电话：见《投标邀请》。

  - 采购人、采购代理机构通讯地址：见《投标邀请》。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不再受理该供应商针对同一采购程序环节的后续质疑。

  - 供应商提出质疑应当有具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据以及必要的法律依据。

# 第三章 　拟签订的合同文本

政府采购合同

合同编号：_______________________________

项目名称：_______________________________

甲方（采购人）：_______________________________

乙方（中标人）：_______________________________

签  署  日 期：_______________________________

此合同为参考格式。采购人与成交供应商在签订合同时，可就合同内容做适当调整和修改。

甲  方：

乙  方：

甲方将                  服务工作发包给乙方，由其提供专业化制作服务，为明确合同双方的权利、义务，经甲、乙双方协商一致，特订立合同如下，以资双方共同遵照执行。

1、合同文件及优先解释顺序

1.1本合同由下列文件共同构成并视为一个整体，彼此相互解释，相互补充。各合同构成文件的优先解释顺序如下：

a.本合同协议书；

b. 合同附件；

c. 合同补充协议（如有）；

d. 中标人的投标文件 (含澄清文件)；

e. 本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

1.2本项目合同按照招标文件要求和中标人投标文件中的承诺进行签订。

1.2.1对于同一事项在中标人投标文件中的承诺优于招标文件要求的，或招标文件中未提出明确要求的事项，均以中标人投标文件内容为准。

1.2.2对于招标文件中提出明确要求，但中标人投标文件中不满足或不一致的相关内容，按如下原则处理：若中标人投标文件商务偏离表和技术偏离表中明确表示无偏离、或未明确提出偏离的，均以招标文件要求为准，否则以中标人投标文件内容为准。

1.3本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

1.4在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

一、基本情况（包含标的、数量、质量）：

服务内容：

二、合同有效期及履约地点方式：

1、二○一   年   月   日至二○一   年   月   日止。合同期满如需续约，甲乙双方应另行协商确定。

2、合同成果交付时间或合同实施期限：_____________________

3、合同成果交付地点或合同实施地点：_____________________

4、合同履行方式：______________。

三、甲方责任：

1、全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方及时予以处理，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。

2、如遇特殊工作需求时（如制作服务内容范围有调整等情况），需提前通知乙方安排人员进行相关工作。

3、有权制定相应之管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求进行作业。

4、按合同约定为乙方办理结算手续。

四、乙方责任：

1、乙方应严格按本合同约定及其投标书中的承诺为甲方受托的         提供专业化的服务；严格教育、培训和管理员工。遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的管理，维护中央财经大学的良好形象。

2、乙方派出的所有工作人员，必须按甲方管理部门的有关规定办理相关手续并提交所有工作人员有效身份证明文件的复印件。工作时间，所有乙方员工必须统一着装、佩带工卡上岗，工作时间不得擅离岗位。

3、按照双方协商人数，选择素质良好，技术娴熟，形象好，身体健康的专业人员进行服务。

4、乙方不得因其它服务的需要等原因，随意将员工调离；确需调离的，需制定人员补充计划并经甲方批准后方可实施。

5、如遇有关部门进行检查，乙方必须保证服务措施到位，如因乙方原因未能通过有关检查，乙方将负责全部违约责任，甲方有权视具体情况对乙方采取相应处罚。

6、工作中，乙方派出的员工若发现公共设施、设备被损坏时，应及时通知甲方。

7、乙方应科学、合理安排员工的工作时间和计划，负责承担其员工的工资、住宿、福利及其他一切费用。因乙方员工发生劳动争议而影响或有可能影响到本合同的履行，乙方应及时做出相应调整，以保证本合同项下服务质量。

8、乙方应积极听取甲方的工作意见，认真配合并完成其他特殊作业事项。

9、服务要求：乙方应严格按照国家、北京市及校内等相关技术标准和要求实施服务。

五、合同价款（或报酬）及费用支付

1、本合同总价款为人民币__________元（大写         元整）。其中分项价格见本项目中标人的投标文件。

【说明：如本项目的分项价格与合同价款的支付密切相关，则本条采用如下表述】本合同总价款为人民币__________元（大写         元整）。其中分项价格如下：

| 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |

2、付款方式：合同签订之后15日内支付合同总价的50%作为预付款；产品交付使用并成功运行一个月后支付合同金额的47%；剩余3%在质保期满后支付。

六、双方的权利及义务

1、乙方必须遵守甲方的安全、环保、消防、治安、交通等规章制度，接受甲方的统一协调、管理。

2、乙方必须按时、按质完成甲方委托的业务，不得转让给第三方。

3、乙方必须配备满足业务需求的设备、工具和人员，并保持稳定，由此产生的一切费用由乙方承担。

4、甲方为乙方提供工作、管理的便利。

5、甲方有权对乙方工作进行监督、考核。

6、由于工作需要，甲方有权给乙方临时安排工作，乙方必须接受，期间发生费用双方另行结算。

七、责任事故的认定

为保障服务质量水平，本着“严格管理，争创一流”的原则，甲方特制定如下责任事故认定办法：

1、重大责任事故

被新闻单位曝光，经查属实，影响重大的；各种重大政治活动及上级部门检查中，出现问题，造成严重后果的；未经甲方批准擅自停止服务造成严重影响的；在有重大政治活动或紧急任务情况下，没有按要求及时完成指令性工作任务的。

2、一般责任事故

人大代表、政协委员、上级领导及群众反映服务质量有问题，经查属实，造成一定影响的；各种重大政治活动或上级部门检查中出现问题，造成不良影响的；未能及时按质按量完成甲方布置的各项临时任务；对各种检查和群众反映的问题，在规定的期限内未能及时解决的。

八、验收要求

验收条件、验收标准如下：_________。

九、质保期要求

本合同项下货物及服务的质量保证期为自终验合格之日起        年。

十、违约责任及违约金额度

1、合同生效后，乙方因自身原因单方面解除本合同的，需全部退还甲方已支付的合同款项，并赔偿甲方因此发生的所有费用及损失。其中，乙方因技术人员调整或流动、技术设施故障，或因注销、吊销、经营困难等原因，无法完成本合同项目时，乙方应在上述原因成立之日起    工作日内书面通知甲方或在合同通用条款约定时间届满时书面通知甲方，否则乙方需双倍退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此发生的所有费用及损失；合同生效后，若甲方因自身原因单方面解除本合同的，则甲方已支付的合同款项不予退还。

2、乙方逾期交付违约：乙方未能按时、按质、按量履行合同并交付合同成果物，每逾期一天按合同金额的   ‰计算支付违约金。逾期交付的违约金累计达到合同金额的   ％时，甲方有权单方解除合同。

3、甲方逾期付款违约金：甲方由于自身原因（合同另有规定的除外）未能按时、按额付款，每逾期一天按应付未付款额的   ‰计算支付违约金。

十一、其它

1、设备配备情况：相关辅助工具和辅料由乙方自备，服务人员由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

2、本合同对双方均具有法律效力。如执行中发生争议，双方可协商解决，也可以依法向人民法院提起诉讼。

3、本合同一式陆份，双方各执叁份。自双方代表签字、盖章后生效。

| 甲方（采购人） | 乙方（中标人） |
| --- | --- |
| 名称（盖章）：______________ 住所：______________ 法定代表人 或授权代表（签字）：____________ | 名称（盖章）：______________ 住所：______________ 法定代表人 或授权代表（签字）：____________ |
| 电 话：______________ 开户名称：______________ 开户银行：______________ 账 号：______________ 签署日期：______________ | 电 话：______________ 开户名称：______________ 开户银行：______________ 账 号：______________ 签署日期：______________ |

### 合同附件  保密承诺书

甲方（采购人名称）：__________

鉴于在________（项目名称）的合作过程中，我公司已经或将要知悉贵单位所拥有的且标明秘密的参数、技巧等秘密信息，我公司做出以下保密声明，承诺有效地保护贵单位秘密和信息：

1、秘密信息指商业秘密、所有权、秘密技术、所有的分析、记录、研究、原型以及其他与秘密信息相关的文献和材料，其中商业信息包括所有的信息，目前涉及到的数据和工具、将来或计划中的设备、材料、仪器、工艺过程、配方样品、技术、图纸、设计、产量、成本、供应商、客户、关键技术以及贵单位提供给我公司的其他类似资料信息，包括在采购设备中所出现的技术参数等。在可能的合作过程中，贵单位提出的所有服务需求和改进的建议，均属于贵单位专有的技术秘密。

2、保密义务

（1） 对秘密信息进行保密；

（2） 除为履行职责而确有必要知悉秘密信息的相关人员，不向其他任何人披露，也不向任何第三方透露；

（3） 及时、妥善地做好资料整理、归档和保密工作。

3、如违反上述承诺，我公司承担相应法律责任。

承诺方全称（盖章）：________________________

承诺日期：________________________

# 第四章   技术需求书

# 01包技术需求书

一、项目背景

该项目原空调采用日立多联式空调，已运行十年左右，设备有一定的老化，现由于该功能房间改为大学生一站式服务大厅，人流量和散热设备等均有所增加，原有空调已不能满足正常使用，同时为了响应政府节能减排、保护环境的号召，现需将多联式空调进行整体更换（含原有空调的拆除）来满足后期正常使用。

二、采购产品清单及明细（包含安装及辅材）

1）采购产品类别及数量

| 产品类别 | 采购数量（台） |
| --- | --- |
| 室外机 | 2 |
| 室内机 | 18 |
| 新风交换器 | 2 |

2）采购清单、规格要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机（顶出风） | 制冷量：45.0kw；制热量：50.0kw；制冷功率：12.95kw；制热功率：11.82kw；尺寸mm（高≤1720宽≤1210厚≤750）；风量：195m3/min； | 台 | 1 |
| 2 | 多联式空调室外机（顶出风） | 制冷量：61.5kw；制热量：69.0kw；制冷功率：16.3kw；制热功率：16.3kw；尺寸mm（高≤1720宽≤1900厚≤750）；风量：345m3/min； | 台 | 1 |
| 3 | 室内机低静压风管机 | 制冷量：3.6kw；制热量：4.2kw；尺寸mm（长≤725宽≤720高≤270）；风量：720m3/h；静压30Pa； | 台 | 2 |
| 4 | 室内机低静压风管机 | 制冷量：5.6kw；制热量：6.5kw；尺寸mm（长≤975宽≤720高≤270）；风量：900m3/h；静压30Pa； | 台 | 13 |
| 5 | 室内机低静压风管机 | 制冷量：7.1kw；制热量：8.5kw；尺寸mm（长≤975宽≤720高≤270）；风量：1140m3/h； | 台 | 1 |
| 6 | 室内机低静压风管机 | 制冷量：10.0kw；制热量：11.2kw；尺寸mm（长≤1175宽≤800高≤300）；风量：2010m3/h；静压60Pa； | 台 | 2 |
| 7 | 新风交换器 | 风量≥1250m3/h；噪音≤ 42 分贝，热效交换满足温度效率≥65%；新风净化空气质量达到国家标准优良水平；滤芯每6—12个月更换1次（根据使用程度具体而定）。 | 台 | 2 |
| 8 | 安装辅材 | 套 | 1 |

三、标准及技术指标参数：

1、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范如下：

1）GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》；

2）JGJ174-2010《多联机空调系统工程技术规程》

3）GB50736-2012《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》；

4）GB50093-2013《自动化仪表工程施工及验收规范》；

5）GB10080-2001《空调用通风机安全要求》

6）GB/T14295-2008《空气过滤器》

7）GB9068-88/HS5618《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》

8）GB/T14296-2008《空气冷却器与空气加热器》

9)GB/T18429-2001《全封闭涡旋式制冷压缩机》

10)GB/T7788-2008《制冷剂编号表示方法和安全性分类》

11）GB/T26205-2010《制冷空调设备和系统减少卤代烃制冷剂排放规范》

12）其他有关的现行国家标准规范

2、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1）所有设备应是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产制造商制造的全新的产品。

2）提供必要的国家相关机构出具的产品认证，以证明所提供的产品符合国家相关标准，并提供投标产品系列的项目实例。

3）所投产品应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

4）所投产品表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

5）室外机需具备轮换运转功能，均衡室外机各个模块间的运行时间，提高主机耐久性，延长空调使用寿命，且室外机应满足快速维修要求，压缩机可快速更换。室外机安装需满足可以快速更换配件的空间。

6）空调系统所采用的冷媒采用R410a环保冷媒。

★7）投标人所投室内机和室外机必须是财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单（第24期）》中的产品（提供带有投标产品型号的清单打印页，清单打印页中以醒目的方式标明所投产品型号，并加盖投标人公章）。

8）所投产品均要求为一级能效

9）空调设备保护功能要全面，可实现过电流保护、过电压保护、电源缺相保护、压缩机排气压力保护、压缩机回油保护、变频器温度/电压保护、过冷却保护等一系列保护措施，最大限度的降低出现故障的可能

10）所投产品压缩机采用高压腔涡旋压缩机

11）空调运转环境温度范围：

夏季的运转制冷范围为：-5℃～54℃

冬季的运转制热范围为：-25℃～25℃

12）机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

13）为保护室外机风扇扇叶不受损失，室外机应具有防逆风功能和抗风雪功能。

14）膨胀阀应当为2000级高精密度电子膨胀阀，精确调节制冷剂流量，满足室内温度精度控制在±0.5℃，更好的满足室内舒适度要求。

15）为保证空调外机换热时气流通畅保证换热效果，室外机机外静压不小于85Pa。

16) 所有室内机均标配出风温度传感器，采用三位一体的温控模式，具有回风温度传感器、出风温度传感器、有线遥控器温度传感器综合测算室内温度，精确控制室内温度波动范围，提高房间的舒适度。

17) 所有嵌入式室内机必须标配直流式冷凝水提升泵，水泵扬程≧1000mm，由水泵排出冷凝水，由立管集中排放，冷凝水的排放应流畅，无溢出、无渗漏。

3、采购项目交付或者实施的时间和地点：

交货期（实施周期）：合同签订之日起30个日历日内完成全部产品交付、安装调试并达到验收合格标准；

交货（实施）地点：中央财经大学沙河校区。

四、项目管理及实施团队要求

投标人应为本项目提供专业的实施团队（包含但不限于专业人员），保证工作如期完成。要求实施团队人员文明施工，服从采购人提出的合理要求。

五、项目验收要求

1.	最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。

2.	验收合格需要满足以下条件：

(1)	安装工作结束；

(2)	外观检查完成；

(3)	试运转工作结束；

(4)	综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；

(5)	技术资料、安装和测试资料齐全。

3.	现场验收的测试项目、结果由采购人和中标人双方签字认可。

4.	使用采购人审定的深化设计进行验收。

六、质保期及售后服务要求、培训要求

1、质保期

全部产品的保修自首次开机调试合格后二十四个自然月，但保修期最长不超过自交货之日起三十个自然月。主要零部件保修期限自首次开机调试合格起三十六个月。主要零部件是指：压缩机、风扇电机、控制器。其中控制器指：基板、功率模块、风扇控制板、整机滤波板。

2、售后服务要求、培训要求

(1)	投标人需提供7*24小时电话故障诊断服务；

(2)	现场故障排除服务，投标人应对采购人紧急事故报警在2小时之内提出解决方案，24小时内维修人员到达故障现场。在接到故障报警后48小时内给予修复，如不能现场排除，应采用整机替换方式解决；

(3)	定期为项目提供质量巡检、设备软件版本的升级；

(4)	应无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的部件。

（5）  投标人提供相应的培训方案，免费现场培训。

02包技术需求书

一、项目背景

该项目原空调采用日立多联式空调，已运行十年左右，设备有一定的老化，现由于该功能房间改为就业指导中心大厅，人流量和散热设备等均有所增加，原有空调已不能满足正常使用，同时为了响应政府节能减排、保护环境的号召，现需将多联式空调进行整体更换（含原有空调的拆除）来满足后期正常使用。

二、采购产品清单（包含安装及辅材）

1）采购产品类别及数量

| 产品类别 | 采购数量（台） |
| --- | --- |
| 室外机 | 1 |
| 室内机 | 12 |

2）采购清单、规格要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机（顶出风） | 制冷量：56.0kw；制热量：63.0kw；制冷功率：14.4kw；制热功率：14.6kw；尺寸mm（高≤1720宽≤1900厚≤750）；风量：340m3/min； | 台 | 1 |
| 2 | 室内机窄型超薄风管机 | 制冷量：2.2kw；制热量：2.8kw；尺寸mm（长≤700宽≤602高≤192）；风量：480m3/h；静压30Pa； | 台 | 1 |
| 3 | 室内机超薄风管机 | 制冷量：2.8kw；制热量：3.3kw；尺寸mm（长≤910宽≤447高≤192）；风量：540m3/h ；静压30Pa； | 台 | 1 |
| 4 | 室内机超薄风管机 | 制冷量：3.2kw；制热量：3.6kw；尺寸mm（长≤910宽≤447高≤192）；风量：540m3/h /h；静压30Pa； | 台 | 1 |
| 5 | 室内机超薄风管机 | 制冷量：7.1kw；制热量：8.5kw；尺寸mm长≤1180宽≤447高≤192）；风量：960m3/h；静压30Pa； | 台 | 1 |
| 6 | 四面出风天花机 | 制冷量：5.6kw；制热量：6.5kw；尺寸mm（长≤840宽≤840高≤238）；风量：1050m3/h；冷凝水提升泵 | 台 | 8 |
| 7 | 安装辅材 | 套 | 1 |

三、标准及技术指标参数：

1、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范如下：

1）GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》；

2）JGJ174-2010《多联机空调系统工程技术规程》

3）GB50736-2012《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》；

4）GB50093-2013《自动化仪表工程施工及验收规范》；

5）GB10080-2001《空调用通风机安全要求》

6）GB/T14295-2008《空气过滤器》

7）GB9068-88/HS5618《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》

8）GB/T14296-2008《空气冷却器与空气加热器》

9)GB/T18429-2001《全封闭涡旋式制冷压缩机》

10)GB/T7788-2008《制冷剂编号表示方法和安全性分类》

11）GB/T26205-2010《制冷空调设备和系统减少卤代烃制冷剂排放规范》

12）其他有关的现行国家标准规范

2、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1）所有设备应是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产制造商制造的全新的产品。

2）提供必要的国家相关机构出具的产品认证，以证明所提供的产品符合国家相关标准，并提供投标产品系列的项目实例。

3）所投产品应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

4）所投产品表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

5）室外机需具备轮换运转功能，均衡室外机各个模块间的运行时间，提高主机耐久性，延长空调使用寿命，且室外机应满足快速维修要求，压缩机可快速更换。室外机安装需满足可以快速更换配件的空间。

6）空调系统所采用的冷媒采用R410a环保冷媒。

★7）投标人所投室内机和室外机必须是财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单（第24期）》中的产品（提供带有投标产品型号的清单打印页，清单打印页中以醒目的方式标明所投产品型号，并加盖投标人公章）。

8）所投产品均要求为一级能效

9）空调设备保护功能要全面，可实现过电流保护、过电压保护、电源缺相保护、压缩机排气压力保护、压缩机回油保护、变频器温度/电压保护、过冷却保护等一系列保护措施，最大限度的降低出现故障的可能

10）所投产品压缩机采用高压腔涡旋压缩机

11）空调运转环境温度范围：

夏季的运转制冷范围为：-5℃～50℃

冬季的运转制热范围为：-20℃～15.5℃

12）机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

13）为保护室外机风扇扇叶不受损失，室外机应具有防逆风功能和抗风雪功能。

14）膨胀阀应当为2000级高精密度电子膨胀阀，精确调节制冷剂流量，满足室内温度精度控制在±0.5℃，更好的满足室内舒适度要求。

15）为保证空调外机换热时气流通畅保证换热效果，室外机机外静压不小于85Pa。

16) 所有室内机均标配出风温度传感器，采用三位一体的温控模式，具有回风温度传感器、出风温度传感器、有线遥控器温度传感器综合测算室内温度，精确控制室内温度波动范围，提高房间的舒适度。

17) 所有嵌入式室内机必须标配直流式冷凝水提升泵，水泵扬程≧1000mm，由水泵排出冷凝水，由立管集中排放，冷凝水的排放应流畅，无溢出、无渗漏。

3、采购项目交付或者实施的时间和地点：

交货期（实施周期）：合同签订之日起30个日历日内完成全部产品交付、安装调试并达到验收合格标准；

交货（实施）地点：中央财经大学沙河校区。

四、项目管理及实施团队要求

投标人应为本项目提供专业的实施团队（包含但不限于专业人员），保证工作如期完成。要求实施团队人员文明施工，服从采购人提出的合理要求。

五、项目验收要求

1.	最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。

2.	验收合格需要满足以下条件：

(1)	安装工作结束；

(2)	外观检查完成；

(3)	试运转工作结束；

(4)	综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；

(5)	技术资料、安装和测试资料齐全。

3.	现场验收的测试项目、结果由采购人和中标人双方签字认可。

4.	使用采购人审定的深化设计进行验收。

六、质保期及售后服务要求、培训要求

1、质保期

全部产品的保修自首次开机调试合格后二十四个自然月，但保修期最长不超过自交货之日起三十个自然月。主要零部件保修期限自首次开机调试合格起三十六个月。主要零部件是指：压缩机、风扇电机、控制器。其中控制器指：基板、功率模块、风扇控制板、整机滤波板。

2、售后服务要求、培训要求

(1)	投标人需提供7*24小时电话故障诊断服务；

(2)	现场故障排除服务，投标人应对采购人紧急事故报警在2小时之内提出解决方案，24小时内维修人员到达故障现场。在接到故障报警后48小时内给予修复，如不能现场排除，应采用整机替换方式解决；

(3)	定期为项目提供质量巡检、设备软件版本的升级；

(4)	应无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的部件。

（5）  投标人提供相应的培训方案，免费现场培训。

第五章   评标标准

    - 商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人履约能力 | 3 | 综合考虑投标人技术状况、履约能力、相关资质认证情况：技术实力强、履约能力好、相关资质齐全的得3分；实力、履约及资质情况一般得1分；实力、履约及资质情况差得0分。 |
| 2 | 实施案例 | 5 | 投标人近三年（2015年10月1日起至投标日止，以签订日期为准）同类项目实施案例，每有1个得1分，最多得5分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页），并加盖投标人公章。否则不予认可。 |
| 3 | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 2 | 投标文件内容完整、编制质量好、对招标文件的响应程度： 1）目录索引、页码、标题、编号、正文、表格等排版规范无错乱，完全满足得1分，每出现一个错误扣0.5分，扣完为止。 2）双面打印、证件复印、正文内容清晰，完全满足得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 | 10 |  |

二、技术及服务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标、参数对招标文件的响应情况 | 24 | 投标文件须对招标文件《技术需求书》的响应程度。完全满足招标文件技术要求、应答完整的得24分； 如有负偏离，每一项指标负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人需对本采购文件技术要求进行点对点应答，应在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人需提供所投设备的具体参数值。不满足上述要求的对应指标项视为负偏离。 |
| 2 | 投标产品性能指标 | 4 | 根据投标人所投产品主要性能指标以及证明材料（包括但不限于公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册，要求非复制品和扫描件）或检测报告或官方网站发布的技术资料截图或其他原厂商证明文件）进行评审：技术具有先进性的得3-4分，技术较先进的得1-2分，技术落后或次的得0分。 |
| 3 |  | 4 | 根据投标人所投产品主要性能指标以及证明材料（包括但不限于公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册，要求非复制品和扫描件）或检测报告或官方网站发布的技术资料截图或其他原厂商证明文件）进行评审：技术可靠、稳定的，得3-4分，比较稳定的得1-2分，不稳定或不可靠的得0分。 |
| 4 |  | 4 | 根据投标人所投产品主要性能指标以及证明材料（包括但不限于公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册，要求非复制品和扫描件）或检测报告或官方网站发布的技术资料截图或其他原厂商证明文件）进行评审：技术安全、使用寿命长的，得3-4分，较安全、寿命较长得1-2分，安全性差或寿命短的，得0分。 |
| 5 |  | 3 | 投标设备软硬件的兼容性好，易维护，有发展前景且有有利于用户使用的特殊设计的，得3分；扩展性兼容性较好，有发展前景易维护的，得2分；其余得0-1分。 |
| 6 |  | 2 | 1）投标产品列入财政部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，加1分； 2）投标产品列入财政部公布的最新一期《节能产品政府采购清单》并且不属于强制采购产品类型的，加1分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得加分。 |
| 7 | 项目实施方案及进度计划 | 5 | 项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性，考虑生产组织计划、交货、安装、指导培训、测试、应急措施等对业主的有利性、项目管理组织机构、人员配备的合理性以及保证项目顺利实施的其他因素。方案内容全面、计划合理可行，得4-5分；方案内容较全面、计划合理可行性一般，得2-3分；方案内容、计划及可行性差的得1分，未提供得0分。 |
| 8 | 培训措施、技术支持 | 3 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，得3分；培训方案内容较全面、措施可行，具有可行的技术支持方案，一般得2分；方案内容、措施及可行性技术方案差的得1分，未提供得0分。 |
| 9 | 服务团队 | 3 | 1）投标人提供针对本项目的服务团队（至少包含项目经理和专业技术人员），并提供加盖投标人公章的项目经理和技术人员清单，完全满足得1分，否则不得分。 2）项目经理具有与本项目相关能力，并提供加盖投标人公章的有效证书复印件，每提供一种有效证书的得1分，最多得2分。 |
| 10 | 本地化服务能力 | 2 | 具有本地化服务能力，并提供自有或租赁场地证明文件的，得2分；否则得0分。 |
| 11 | 售后服务 | 3 | 考虑售后服务体系、质保期及免费保修服务承诺。方案合理、措施有力、售后服务承诺优越，得3分；方案可行、售后服务承诺优越，得2分；方案及售后服务承诺一般，得1分；方案及售后服务承诺次或未提供得0分。 |
| 12 |  | 3 | 考虑质保期外维保服务方案及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格合理性等方面。方案合理、措施有力、服务承诺优越，得3分；方案可行、售后服务承诺优越，得2分；方案及保外售后服务承诺一般，得1分；方案及保外售后服务承诺次或未提供得0分。 |
| 合计 | 60 |  |

三、价格评分标准

价格得分的计算：

本项目价格权重为：30分

投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：

投标人报价得分=（满足招标文件要求且投标价格最低的投标人评标价/投标人评标价）×价格权重

注：投标人评标价为根据《投标人须知》23.3条规定调整后的投标报价。

# 第六章   附件—投标文件格式

### 附件1　资格、资信证明文件分册

### 附件1-1  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字盖章后立即生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：_________

（注：若投标人为事业单位或其他组织或分公司（仅当招标文件注明允许分公司投标的），则此处签署人可为单位负责人）

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

附：被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

被授权人身份证复印件:

附件1-2  联合投标协议书（格式，联合体必须提供）

联合投标协议书

、            及           就“                （项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由             牵头（主办），          、           参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 为本次投标的主办单位，联合体以主办方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

- 主办方为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- 负责         ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 负责         ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 负责         ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本联合体中，_______为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为____%；其余____为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织。

- 各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：                       。

- 各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意另行签订协议或合同。

- 各方不得再以自己名义在同一包号中单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。联合投标的项目负责人不能作为其它联合体或单独投标人的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标无效的，联合体的其他成员可追究违约行为。

- 本协议自各方签字盖章后生效，如未中标，本协议自动终止。

主办方：									 参加方：

盖章：                                 盖章：

法定代表人：                           法定代表人：

地      址：                           地      址：

邮      编：                           邮      编：

电      话：                           电      话：

参加方：

公章：

法定代表人：

地      址：

邮      编：

电      话：

签订日期：       年     月    日

注：1、投标人如为联合体投标，应遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定，且联合体的各方不能再以任何其他方式参加同一包的投标，否则其投标无效；

2、联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

附件1-7  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表（必须填写）

| 投标人名称：____________________ 填表日期：_________ |
| --- |
| 详细地址 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介及组织机构情况 |  |
| 单位股权关系 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 职工总数 |  |
| 工程技术人员总数 |  |
| 员工职称情况 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
| 人数 |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |
| 银行贷款（万元） |  |
| 企业财务状况（万元） | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 主要设备状况 | 主要设备名称 | 型号 | 数量 | 设备状况 |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

### 附件1-8  投标人声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。）

## 附件1-9（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明投标人和产品生产厂家的所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）。

企业名称（盖章）：

日           期：

## 附件1-9（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件1-10  生产厂家的资格声明（格式，仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供）

- 名称及概况：

(1)生产厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

2、（1）关于制造投标货物及服务的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

生产厂家名称和地址：

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、生产厂家生产此投标货物及服务的历史(年数)：

4、易损件供应商的名称和地址：

部件名称                         供应商

__________________              ______________

__________________              ______________

5、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

生产厂家名称：_________________

投标人授权代表(签字)：__________________

电话号：__________________

生产厂家（盖章）：____________________________

传真号：__________________

### 附件1-11  生产厂家的授权书（（参考）格式，仅当招标文件要求必须提供产品生产厂家授权文件时须提供）

致：采购人或采购代理机构

我们（生产厂家名称）是按（国家名称）法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标公告要求提供的由我方制造的　（设备名称及型号）  的货物及服务的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（代理商名称）　　作为我方的被授权人，全权办理和履行上述我方为完成本项目所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（代理商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件。

生产厂家名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人（签字）______________________

### 附件2　商务技术文件分册

### 附件2-1　投标书

投 标 书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告(招标编号/包号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本___份及电子文件   份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 商务条款偏离表

- 技术需求偏离表

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币          元，交款单据复印件后附。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附招标文件中规定的应提交和交付的货物投标总价：见《开标一览表》。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）若投标人获得中标，投标人保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表（签字）

投标人名称（全称）

投标人（盖章）

日     期

附：投标保证金交款单据复印件：

## 附件2-2　开标一览表

## 开 标 一 览 表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（人民币元） | 实施周期 | 实施地点 | 投标保证金 | 其他 声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件技术需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

2.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

3.此表须由投标人提供二份相同的原件，一份与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》共同包装在一个信封内单独提交用于开标现场唱标，另一份在投标文件《商务技术文件分册》中提供。

4.此表中，每包的投标总价应和附件2-3中的总价相一致。

5.本表必须按包分别填写。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

## 附件2-3  投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：                                    报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 生产厂家、产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 是否属于小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 至最终目的地运保费 |  |  |
| 总价（元） |  |
| 其中属于小型和微型、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务的价格合计（元） |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

4.上述各项的详细规格，可另页描述。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-4　商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-5　技术需求偏离表

技术需求偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，应做到投标货物和服务的技术应答与招标文件技术需求书序号、技术需求书要求一一对应。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-6　业绩一览表

| 序号 | 项目 名称 | 合同 签订时间 | 合同金额 （元） | 项目 单位 | 项目单位 联系人/电话 | 项目内容 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式及编号顺序进行编排。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

3、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-7　项目技术及服务方案

投标人应根据本项目技术需求编制项目技术及服务方案，包含内容见招标文件投标人须知第9条要求及本项目评标标准。

## 附件2-7-1  产品及服务说明一览表

产品及服务说明一览表（硬件）

项目名称：                                 采购编号：                         包号：

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各项货物详细技术性能指标和参数应另页描述，并随本表附后。【对于简单货物类采购（如电脑等硬件设备），还须“重点说明并详细列出各品目产品的详细配置、主要零部件的规格型号、生产商和品牌等”】

产品及服务说明一览表（软件）

项目名称：                                 采购编号：                         包号：

| 序号 | 品目号 | 产品及服务名称 | 生产厂家 | 软件版本 | 开发日期 | 建设周期 | 技术指标参数或功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各项产品及服务详细技术性能指标和参数或功能应另页描述，并随本表附后。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8　拟派往本项目实施团队情况

## 附件2-8-1  本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8-2  本项目实施团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 相关工作年限 |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 | 担任何职 （负责人/参加者） | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-9　售后服务承诺

售 后 服 务 表

| 售后服务 机构名称 |  | 值班电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地点 |  | 负责人 |  |
| 售后服务机构 其他情况简介 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 可提供的 优惠条件 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 质保期承诺 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 其他售后服务 | （可另附页说明，格式自拟） |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-10　招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料

附件2-11　招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书格式

致：中钢招标有限责任公司

我公司参加了贵公司组织的招标编号为__________的  (项目名称) 招标项目的投标。我方承诺，我方一旦在本项目中标，将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司中标资格并不退还我方的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：

电话：                                传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

附件2-12　投标人退款、开票信息格式

致: 中钢招标有限责任公司

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：

（以下两项信息勾选一项并按要求填写。注：投标人公章请勿加盖在银行账号上。）

□我单位为小规模纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

□我单位为一般纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

地      址：

电      话：

开户行全称：

账      号：

我单位“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图附后。

以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。

投标人名称：                财务专用章/公章

日期：

## 附件2-13（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明投标人和产品生产厂家的所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）。

企业名称（盖章）：

日           期：

## 附件2-13（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：