中钢招标有限责任公司

政府采购项目招标文件

项目名称：中央财经大学研究生管理系统采购项目

招标编号：1841STC71917

采 购 人：中央财经大学

代理机构：中钢招标有限责任公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章 　拟签订的合同文本	27

第四章   技术需求书	38

第五章   评标标准	47

第六章   附件—投标文件格式	51

# 第一章   投标邀请

投标邀请

中钢招标有限责任公司接受采购人的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：中央财经大学研究生管理系统采购项目

- 招标编号：1841STC71917

- 资金来源：财政性资金

- 采购预算：85万元

- 项目用途：自用

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 实施周期 | 实施（交付）地点 | 采购需求及采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 研究生科研管理系统 | 自合同签订之日9个月内完成开发、安装、调试等采购人正常使用前的一切工作。 | 采购人指定地点（中央财经大学） | 以科研管理为主线，基于网络搭建一个以研究生为主体的科研管理系统，使研究生工作部工作人员、研究生院工作人员、培养单位管理人员、研究生、教师等不同身份的用户能够进入统一的工作平台协同办公，实现科研工作中的分层管理体系。研究生科研管理系统，需要和学校科研管理系统实现科研管理规范对接，并通过研究生科研管理系统，建立一套科研信息数据规范，以及数据的采集、审核和归档机制，使得我校研究生院的各项科研信息、成果信息能够实时准确的进入到统一的科研信息数据库中。详见招标文件第四章技术需求书。 采购数量：不适用 |

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 本项目为非专门面向中小企业的项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：即日起至2018年11月12日，每天9:00-12:00、13:00-16:00（北京时间、节假日除外）。

（2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）；

（3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①供应商企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

②供应商若以汇款形式购买招标文件，须携带汇款单复印件，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

③投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章（Word版、盖章后电子版均需发3223074799@qq.com邮箱或anle@sinosteel.com邮箱）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

注：若邮购，供应商须在招标文件获取时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因发出购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2018年11月26日9:30（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京市海淀大街8号中钢国际广场16层会议室。

- 本项目的招标公告仅在“中国政府采购网”、“中国教育装备网”、“中央财经大学官网”上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系人：闫老师，王老师

联系方式：010-62289113，010-62288705

采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

采购项目联系人姓名：安乐、王建莉、张静

联系方式：010-62688254（购买标书）、62688213、62688251、010-62688250（传真）、3223074799@qq.com（购买标书）、wangjl5@sinosteel.com（电子邮件）

账户信息：

开 户  名 称：中钢招标有限责任公司

开 户  银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

银 行  行 号：3051 0000 1750

账        号：9902 0002 8928 8003

中钢招标有限责任公司

2018年11月5日

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.2 | 招标范围（服务类）：包括但不限于投标产品的设计、开发、软件产品供货、安装调试、系统实现和集成、测试、相关系统的衔接、功能验证、验收、系统上线、实施期间现场及远程技术支持、培训以及售后服务等。 |
| 3.2 | 现场考察踏勘： ☑不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会： ☑不召开 □召开 |
|  | 演示视频： □无需递交 ☑递交，具体要求如下：投标人须用U盘形式随投标文件一并递交不超过10分钟的演示视频（视频演示内容评审要求具体详见招标文件《第五章 评标标准》相关规定），供代理机构在评标时向评标委员会播放。播放格式为avi、mp4、rmvb、wmv其中一种格式，并附播放软件，视频应配有讲解音频。如果演示视频超过招标文件规定时间则超出部分不再播放。如因投标人所递交的U盘或视频文件出现错误，导致评标委员会无法对此部分顺利进行评审，造成的后果由投标人自行承担，且对应评分项不得分。 |
|  | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： / |
| 7.2 | 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求如下： ☑按包分别编制和包装； □统一编制和包装，具体为： / |
| 7.3 | 如投标人对本项目的多个包同时进行投标，则投标人在本项目中最多中标包的数量： ☑不限制； □限制数量为__/__个包，具体规定如下：___/___。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：17000元人民币。 投标保证金交款单据（电汇形式的投标保证金提交汇款凭证复印件）须在投标截止时间前与《开标一览表》及《投标人退款、开票信息》（格式见第六章）共同包装在一个信封内提交，并在该信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样。在投标文件《商务技术文件分册》“投标书”中仍须提供投标保证金交款单据复印件，否则其投标无效。 |
| 11.3 | 投标保证金形式：电汇（投标截止时间前到账 ） 投标保证金收受人：中钢招标有限责任公司 开户人名称：中钢招标有限责任公司 开户 银行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行 人民币账号：9902 0002 8928 8003 |
| 12.1 | 投标有效期：90日历天（自提交投标文件的截止之日起算）。 |
| 13.1 | 投标文件的份数： 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本3份； 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本4份； 《投标文件电子文档》 ：1份（U盘）。 |
| 21 | 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：1.3、8.2、10.4、10.5、10.7、10.8、11、12.1、18.2、20.3、23.2、23.3.1、24.2、27.2、29.5、31.2及其他标记★号的条款（如有）。 |
| 22.3 | □本项目为单一产品采购项目（不适用）。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：___/____ |
| 23.3.1 | 对于投标文件报价出现前后不一致的情形，招标文件的另行规定： (无 □有， ______/_______ |
| 25.2 | 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： (以投标报价较低者为中标候选人；得分且投标报价均相同的，以技术及服务部分得分高者为中标候选人 □随机抽取 |
| 25.3 | 评标委员会推荐中标候选人的数量： (推荐3名中标候选人 □推荐满足招标文件全部实质性要求的所有投标人为中标候选人 |
| 26.1 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： (否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： (得分且投标报价均相同的，以技术及服务得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 29.5 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： (不允许 □允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 |
| 30.1 | 是否需要提交履约保证金： □不需要 ☑需要，具体要求如下： 履约保证金金额：合同总价的_10_%； 履约保证金提交： ☑投标人单独提交至采购人，提交时限为合同签订之日起10个工作日内，提交形式为__电汇、支票等采购人可接受的形式__ □投标保证金转为履约保证金 |
| 32.1 | 招标代理服务费收取方式及标准： □由采购人支付 (由中标人支付，中标人须向招标代理机构按照如下第_1__种标准交纳 1、以每个包中标人的投标报价为计算基数，参考“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）规定的收费标准。 2、固定收费：人民币__/__元。 3、缴纳时间：中标公告发布1个工作日后。 |

投标人须知

## 一   说  明

## 采购人、采购代理机构、合格投标人

  - 采购人、采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。“采购人”：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间以后、采购代理机构工作人员的实际查询时间；

      - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

      - 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

    - 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

    - 如投标人组成联合体投标，则联合体须符合法律法规的规定：

      - 联合体各成员单位均须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合其他投标人资格要求，联合体成员资质须与其在联合体中的分工相匹配。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

      - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

      - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 联合体各方应签订联合体投标协议，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体牵头单位必须承担主要工作任务。该联合体投标协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

      - 在合同履行过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购人承担的连带责任。

  - 采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

## 资金来源及招标范围

  - 本项目的资金来源见《投标邀请》。

  - 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

## 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

  - 若《投标人须知资料表》中规定了进行现场考察踏勘、开标前答疑会、视频演示、提供样品、测试等，则投标人应按其要求在规定的时间和地点参加。

## 二   招标文件

## 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 政府采购合同文本

- 技术需求书

- 评标标准

- 附件—投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

  - 招标文件中的“原厂商”系指货物生产厂家或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本招标文件所述的生产厂家、货物制造商、制造厂家、货物制造厂家等，均为原厂商。不具备产品商标和定价权的OEM代加工厂不是原厂商。

## 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前15日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人或采购代理机构。

## 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

## 三   投标文件的编制

## 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

  - 投标人在本项目中最多中标包的数量（如限制数量）要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

## 投标文件构成

  - 投标人需将投标文件按《资格、资信证明文件分册》和《商务技术文件分册》分别编制并包装。

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，包括以下内容：

    - 资格、资信证明文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1-1 | 法定代表人授权书 | 格式见附件 |
| ★1-2 | 投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-3 | 税务登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人税务缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件 | 单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的有效凭证。 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-4 | 社会保险登记证（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）； 并提供本项目开标日前六个月内任意月份投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| ★1-5 | 投标人的财务状况报告（会计师事务所出具的审计期间为上一年度或最新的财务审计报告，或开标日前三个月内银行出具的资信证明） | 1、财务审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。 2、银行资信证明可提供原件，也可提供复印件。若银行开具的资信证明声明复印无效的，则投标人必须提供原件，否则视为无效。提供复印件的，必须提供银行资信证明所有内容页的齐全的复印件，含首页、声明页等，否则视为无效。 3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 4、成立不到一年的公司须提交验资证明复印件并加盖投标人公章或银行资信证明。 |
| ★1-6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式见附件 |
| ★1-7 | 投标人声明函 | 格式见附件 |
| ★1-8 | 投标人信用记录查询结果 | 无须投标人提供 |
| ★1-9 | 具备法律、行政法规规定的其他条件或招标文件“投标人资格要求”要求的其他证明文件 | 如有 |

    - 商务技术文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| ★2-1 | 投标书 | 格式见附件 |
| ★2-2 | 开标一览表 | 格式见附件 |
| ★2-3 | 投标分项报价表 | 格式见附件 |
| ★2-4 | 商务条款偏离表 | 格式见附件 |
| ★2-5 | 技术需求偏离表 | 格式见附件 |
| 2-6 | 业绩一览表 | 格式见附件 |
| 2-7 | 项目技术及服务方案 | 根据本项目技术需求编制，包含内容见本须知第9条要求及本项目《评标标准》 |
| 2-8 | 拟派往本项目实施团队情况 | 格式见附件 |
| 2-9 | 售后服务承诺 | 格式见附件 |
| 2-10 | 招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料 | 如有 |
| ★2-11 | 招标代理服务费承诺书 | 格式见附件 |
| 2-12 | 投标人退款、开票信息 | 与《开标一览表》和投标保证金交款单据一并单独包装提交，投标文件中可不重复提供本表。若未能按要求提供或提供信息不准确而导致无法及时退还保证金，采购代理机构不承担逾期退还的相关责任。 格式见附件 |
| 2-13 | 中小企业声明函 | 当本项目为“非专门面向中小微企业采购的项目”时在本册提供 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 格式见附件 |

  - 除上述8.2条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

  - 对于招标文件中提供了格式的投标文件内容，投标人应严格按照招标文件提供的“投标文件格式”填写相关内容（注明“参考格式”的除外）。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于招标文件未提供格式的投标文件内容，由投标人自行编写。

## 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标文件中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应是中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

  - 本项目是否接受进口产品见《投标邀请》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 投标人根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供产品和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

    - 招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。

    - 投标人认为应附的其他材料。

## 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务、调试、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《技术需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，其投标无效。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

## 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购人或采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，采购人或采购代理机构有权不予退还投标保证金：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（4）中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的。

  - 投标保证金可采用的形式：《投标人须知资料表》中建议的形式及政府采购法律法规接受的其他非现金形式。

  - 凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

  - 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还或发票开票延迟的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

## 投标有效期

  - 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 投标文件的签署、盖章及装订

  - 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

★13.6  投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。

## 四   投标文件的递交

## 投标文件的包装、标记和密封

  - 投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交：

（1）投标文件《资格、资信证明文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《资格、资信证明文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交；

（2）投标文件《商务技术文件分册》：将该正本、所有的副本包装在标记为“投标文件《商务技术文件分册》正本、副本”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；

（3）投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“投标文件电子文档”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中）；

（4）开标一览表及投标保证金：为方便开标唱标，除投标文件中的《开标一览表》及投标保证金交款单据以外，投标人还应另行准备一份相同的《开标一览表》，并与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》一并包装单独提交，在信封上标明“开标一览表及投标保证金”字样。

  - 所有包装袋/箱上均应：

（1）清楚标明递交至投标邀请中指明的地址；

（2）注明投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在  （开标日期、时间）    之前不得启封”的字样；

（3）写明投标人名称和地址，并在包装袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

  - 如果投标人未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 未密封的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人或采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。开标后，投标文件不予退回。

  - 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构有权不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

## 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格、资信证明文件（内容见本须知8.2.1）有任何一项不符合招标文件要求的，资格审查不合格，其投标无效。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 组建评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务。

  - 评审专家须符合财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

## 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

- 投标总价超过项目预算金额或者分包控制金额的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件投标有效期不足的；

- 投标文件未按照招标文件要求装订、签署、盖章的；

- 投标文件不满足招标文件中★号条款要求的（本须知8.2.1各项内容已在本须知18.2审查，此处不再包含）；

- 投标文件技术指标超出招标文件“技术需求书”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；

- 投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

- 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

- 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品不符合相应规定或要求的（投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

## 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：详见《投标人须知资料表》。

## 评标方法

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，详见《投标人须知资料表》，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

## 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价的调整

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 小微企业优惠政策调整：只有同时满足“①投标人为小型或微型企业；②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物”两个条件的投标人，并且均提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件，该产品方可认定为小型和微型企业产品，评标时享受价格扣减的优惠政策；否则该产品不予认定为小型和微型企业产品，评标时其价格不予扣减。

      - 对于独立投标人：本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若全部或部分投标产品（货物、工程或服务）被认定为小型和微型企业产品，则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）中的“小型和微型企业产品”价格×（100%-6%）+投标人报价（指修正后的评标价）中的非“小型和微型企业产品”价格；否则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）。

      - 对于联合体投标人： (1)若联合体各方均为小型或微型企业，则联合体视同为小微企业，则按上条原则确定联合体投标人的评标价； (2)若联合体是由大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型或微型企业组成，且联合体协议中约定的小型和微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（含）以上的，则本项目将对联合体的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）×（100%-2%）。(3)若联合体的构成不属于上述情形，则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）。（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予享受价格扣减的优惠政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。

      - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 评标过程及保密原则

  - 政府采购评审专家以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

## 中标候选人的确定原则及标准

  - 评标委员会确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序以及招标文件中关于中标候选人的相关确定原则，依次推荐本项目各包的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐中标候选人的数量详见《投标人须知资料表》。

## 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

## 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

  - 当出现上款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 中标公告与中标通知书

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

## 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展政府采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

## 履约保证金

  - 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

## 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代理机构或采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构或采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

## 招标代理服务费收取方式及标准

  - 采购人按照与采购代理机构签订的合同规定由中标人支付招标代理服务费：收费标准（见下表），采用差额定率累进计费方式计算，具体收费标准详见《投标人须知资料表》。

| 序号 | 金额M（万元） | 费率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 货物 | 服务 | 工程 |
| 1 | M≤100 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2 | 100＜M≤500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 3 | 500＜M≤1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 4 | 1000＜M≤5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5 | 5000＜M≤10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 6 | 10000＜M≤100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 7 | 100000≤M | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

  - 招标代理服务费的支付方式按上述收费标准和规定，向采购代理机构直接支付招标代理服务费。可用支票、电汇等付款方式一次向采购代理机构支付招标代理服务费。

## 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等

  - 方式：

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并及时向采购人、采购代理机构确认收到。

- 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 采购人、采购代理机构联系部门：采购管理部门、招标部门。

  - 采购人、采购代理机构联系电话：见《投标邀请》。

  - 采购人、采购代理机构通讯地址：见《投标邀请》。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不再受理该供应商针对同一采购程序环节的后续质疑。

  - 供应商提出质疑应当有具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据以及必要的法律依据。

# 第三章 　拟签订的合同文本

合同编号：_________________

（项目名称）开发（采购）合同

甲方（采购人）：_______________________________

乙方（中标人）：_______________________________

签  署  日 期：_______________________________

# 此合同仅供参考，以最终签订的合同条款为准。

委托方（甲方）：中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号                      联系电话：

承包方（乙方）：

地址：                                               联系电话：

# 总则

- 甲方选择乙方为其开发软件系统，乙方将在甲方规定的时间内，根据甲方要求为甲方开            （系统或平台或产品名称）（以下简称本系统或本平台或本产品）。定制开发要求见《中央财经大学     采购项目第   包招标文件》。

- 甲、乙双方为明确双方责任，经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承担本系统项目开发事宜达成一致，订立本合同。

- 合同文件及优先解释顺序

3.1本合同由下列文件共同构成并视为一个整体，彼此相互解释，相互补充。各合同构成文件的优先解释顺序如下：

a.本合同协议书；

b. 合同附件（如有）；

c. 合同补充协议（如有）；

d. 中标通知书

e. 中标人的投标文件 (含澄清文件)；

f. 本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

3.2本项目合同按照招标文件要求和中标人投标文件中的承诺进行签订。

3.2.1对于同一事项在中标人投标文件中的承诺优于招标文件要求的，或招标文件中未提出明确要求的事项，均以中标人投标文件内容为准。

3.2.2对于招标文件中提出明确要求，但中标人投标文件中不满足或不一致的相关内容，按如下原则处理：若中标人投标文件商务偏离表和技术偏离表中明确表示无偏离、或未明确提出偏离的，均以招标文件要求为准，否则以中标人投标文件内容为准。

3.3本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

3.4在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

# 价格、项目内容及要求

- 本合同总金额总计￥    元，大写人民币    元整。上述费用为乙方履行本合同全部义务的对价，本合同价格已包含了购买服务及服务产品的全部内容，包括提供这些服务和产品所产生的其它任何相关费用，同时包括中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税、费。除上述费用外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

- 乙方为甲方提供以下产品和服务：

单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- 本合同不涉及本系统相关硬件的采购，乙方需提供相关硬件的配置标准，由甲方另行采购。应用服务器的操作系统及环境配置由乙方根据开发的需求自行安装部署并负责安装系统补丁等相关升级工作。

- 系统实施工作完成后，乙方需向甲方提交系统详细测试报告，以供甲方对系统性能做出评估。

- 试运行期为期   个月，在试运行期内，乙方有责任按照甲方的要求进行系统完善、培训等工作，相关安装、培训费用已包含在合同总金额内，不再另行计算。

- 系统试运行结束后乙方应提前按照但不限于附件的规定准备好齐全完善的验收材料，乙方提出验收申请，并由甲方组织人员验收。其中系统功能验收以招标文件规定的系统功能为标准,系统必须通过甲方网络安全部门的安全检测。系统验收合格后，系统试运行期结束。

- 在项目质保期内，乙方为甲方提供上门维护服务，项目质保期内的服务费用已包含在合同总额内。

- 系统开发应严格遵照国家软件工程规范，符合学校信息编码标准，数据接口等要向用户全面开放。实现该系统与其它应用系统的标准数据交换接口，并提供进行对接整合服务。因我校系统建设原因暂无法对接的，该系统也需要预留对接接口，待可以对接时，无论是否超出免维时间，乙方都需协助我方实现数据对接，由此产生的费用包含在此次招标范围内。

# 工期和付款方式

- 工期：

自合同签订之日2个月内完成需求调研；自合同签订之日8个月内完成所有功能开发，数据处理；自合同签订之日9个月内完成系统测试、验收。具体要求为：

- 付款方式：

1)本合同生效之日起的10个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额的10%（即￥   元,大写人民币     元整）作为履约保证金，甲方在收到履约保证金后向乙方支付合同总金额的40%（即￥     元，大写人民币     元整）作为此项目的首付款。

2)经双方签字认可进入系统试运行期。试运行期开始5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%（即￥    , 大写人民币       元整）作为试运行款。同时履约保证金转为质保金。

3)本系统验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额30%（即￥     元, 大写人民币       元整）的验收款。

- 甲方向乙方支付的费用，除另有规定外，所有费用的支付币种为人民币(￥)，由甲方按本合同规定的付款方式以电汇或支票划入乙方指定的开户银行帐户中。

- 乙方电汇收取本合同款项的指定银行账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账号：

- 甲方每次向乙方付款前，乙方均应提供符合甲方要求的国家正规增值税专用发票。否则，甲方有权拒绝付款，且无需承担任何法律责任。

- 甲方学校实行大额发票验证制度：凡单张发票或者多张联号发票累计1000元以上的（含1000元），乙方均需到税务局网站进行发票真伪验证，并打印发票真实性证明，连同发票一同作为付款凭证。

# 售后服务

- 乙方应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务人员配置、服务流程设置、服务文档种类、服务响应时间等几个方面进行明确的说明。

- 在系统终验进入正式运行后，乙方需向甲方提供不低于   年的免费技术支持服务，以合同项目完成终验合格证书签署之日起计算。服务方式应包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。技术支持与售后服务的全部费用包含在投标总价中。  年内如有操作系统升级，需免费重新编译或修改以适应新系统，以保证系统的长期有效使用。

- 乙方必须在北京设立售后维护处。在系统终验进入正式运行后，乙方需向甲方提供专人负责服务。

- 在项目建设过程中，乙方应与甲方和运行维护人员进行密切沟通，充分考虑相关的技术服务。

- 考虑到在售后维护期内，甲方的具体需求可能会发生变化，乙方需承诺对于在售后维护期内对甲方的应用软件变更要求给予充分的理解和切实的支持。

- 售后服务要求：

售后维护期内，有专人服务人员，可提供7×24小时技术服务；系统出现故障，乙方接到甲方通知后，应在4小时之内解决问题；对于无法通过热线电话解决的问题，乙方接到甲方通知后6小时内到达指定现场，并在24小时内修复，所发生的费用全部由乙方负担。

- 在项目质保期满后，甲方和乙方将签订系统维护合同，后期每年维护费用不应高于合同总金额的10%。

- 乙方提供每季度的例行巡检服务，并出具巡检服务报告，报告中应对发现的问题提出改进建议和解决方案。每年提供完善的服务总结报告。

- 售后服务期内，如乙方公司被兼并或收购，兼并或收购公司有责任继续对甲方履行服务。

# 变更

- 任何一方要求对合同内容进行变更时，所有的变更都必须以书面形式提交并经双方签字同意。

- 对合同内容的任何变更都可能导致对预定计划、可交付资料或费用的变更。根据变更要求的范围和复杂程度，乙方应对实现变更要求的工作而相应增加或减少收取费用，并将预计发生费用以书面形式通知甲方，待甲方确认后执行。

# 知识产权约定

- 除非另有规定，乙方依照合同为学校定制开发的功能产品和个性化定制部分（包括源码、程序、文件、文档资料等），其所有权和版权属甲方，需完整交付与甲方。未经甲方许可，乙方不得公布相关数据、文件、源码，不得复制、传播、反编译、出售、出租或者许可他人使用其相关的程序、文件、源码等。

- 甲方未经乙方同意不能对乙方所开发的软件进行拷贝、传播、泄露给第三方开发使用等，否则乙方将追究甲方的法律责任。

- 乙方保证所开发售出的产品享有合法的知识产权并且不存在任何侵害第三方合法权利或第三方可以提出权利要求的瑕疵，否则，所有损失由乙方承担。

- 甲方在任何范围内使用乙方提供的服务或服务所带来的产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

- 系统在本地化部署时，在用户界面上必须使用“中央财经大学XX系统”的名称、中央财经大学LOGO及相关图片。

# 保密

- 双方不得向第三者泄露本协议的任何内容。

- 双方按本合同规定相互提供和提交的全部文件资料，凡涉及需要保密的，以预先说明的有关条款为据。并且任何一方在没有经过另一方书面同意的情况下，不能将另一方的保密资料（如技术资料、用户信息）透露给第三者。

# 合同解除

- 任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方，经双方协商签字同意后方可解除。乙方单方面解除合同，应返还甲方已支付的费用，并赔偿由此引起甲方的损失。

- 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

# 违约责任

- 双方在执行本协议过程中，任何一方违反本协议之约定，均为违约。违约方除向相对方赔偿实际损失外，还需承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。

- 甲方无正当理由未按合同规定的付款方式支付乙方款项时，除支付约定款项外，甲方应向乙方以应付未付款的每天千分之一的比例支付违约金，违约金最高不超过应付未付款项的百分之5%。

- 由于乙方原因，导致工期延期，乙方应向甲方以总价款的每天千分之五的比例支付违约金，当违约金超过合同总价款的30%（含30%）时，甲方可以单方解除合同，甲方因上述原因解除本合同的，乙方应当向甲方承担本合同总额的30%的违约金，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

- 如乙方未按本合同约定履行相应的培训和服务义务，乙方应当承担合同总额5%的违约金，甲方可直接从后续应付款项中扣除。如因乙方的不作为致使甲方遭受损失的，乙方应当承担甲方的一切损失。

- 由一方未执行本合同的行为给另一方造成损失的，未执行合同方应向另一方赔偿损失。

- 未经甲方允许，乙方不得将合同述及工程转包或分包他人，否则甲方有权解除合同。甲方因上述原因解除本合同的，乙方应当向甲方承担本合同总额5%的违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

- 乙方所开发的系统经甲方验收不合格的，乙方应当自费对系统进行完善，并自验收不合格之日起，按照合同第九条第3款内容向甲方承担违约责任。验收不合格，在3天内进行第二次测试；验收时间相应顺延。试运行期间系统出现故障，乙方应在3天内予以解决；验收时间相应顺延。若乙方在系统验收或试运行期间未能在3天内解决系统故障，从第4天起，每超过1天，按合同价的0.5%对乙方进行罚款，罚款金额从本合同应付款或履约保证金中扣除。罚款总额超过合同的5%，乙方仍不能通过验收，甲方将有权终止合同。

# 不可抗力

- 双方因不可抗力的影响不能履行合同，履行合同的时间相应推迟，推迟时间与不可抗力持续时间相同，合同价格不因此而改变。

- 不可抗力发生后，双方要立即通知对方，并采取必要措施密切配合，以减少影响。

- 不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方不可预见、不能避免、不能克服的情况。

# 争议的解决

有关本合同的任何争议，双方应本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决。若经协商不能达成协议时, 可直接向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 合同效力

- 本合同壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

- 本合同受《中华人民共和国合同法》保护，未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》规定执行。

- 本合同未尽事宜，双方共同协商解决，亦可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议为准。

# 合同附件

本合同附件是合同不可分割部分，一经签署后具有同等法律效力。附件包括：

附件：《中央财经大学信息系统验收清单》

(签字盖章页)

甲方：中央财经大学	                     	乙方：

签字：			                            签字：

日期：       年     月    日			    日期：       年     月    日

# 第四章   技术需求书

# 一、项目背景

目前，我校构建了以老师为主体的科研管理系统，但是随着我校学生承担科研任务的增加，发表的科研成果增长，迫切需要构建一套以研究生为主的学生科研管理系统。

# 二、项目建设内容

以科研管理为主线，基于网络搭建一个以研究生为主体的科研管理系统，使研究生工作部工作人员、研究生院工作人员、学校相关学院、研究院、中心管理人员、研究生、教师等不同身份的用户能够进入统一的工作平台协同办公，实现科研工作中的分层管理体系。

研究生科研管理系统，需要和学校科研管理系统实现科研管理规范对接，并通过研究生科研管理系统，建立一套科研信息数据规范，以及数据的采集、审核和归档机制，使得我校研究生院的各项科研信息、成果信息能够实时准确的进入到统一的科研信息数据库中。

# 三、项目建设标准及相关要求

## （一）功能开发

### 1、通知公告

管理员可以上传系统使用注意事项等文件，供研究生或导师查阅。

### 2、科研详情

可对研究生录入的所有科研项目成果进行汇总显示，并可按设定起止日期导出项目成果数据（EXCEL格式）；

管理员可以设定每类项目成果列表显示的字段；

管理员，学校相关学院、研究院、中心管理人员可按照单位归属选择查看可导出科研详情；

能够对项目/成果页面的字段进行自适应扩展，通过控制条件，能直接增减字段，设置属性和布局，满足个性化业务对象需求变化；

能对业务审核流程进行柔性设置，能可视化设置角色和流程，满足实际业务流程变更需求。

### 3、项目管理

各类科研项目分类精细化管理，项目管理功能包含：立项登记、中检变更、验收结项、项目分类管理及研究生用户项目管理。具体如下：

立项登记，包括项目基本信息、成员信息、合作单位、项目预算（批复、配套、外拨）、项目文档等，支持批量导入，审核审批；

中检变更，中检报告、预算变更、成员变更提交、审批等；

验收结项，验收前置提醒，结项报告、成果提交、审核等；

项目分类管理，项目分类清单及各类项目预算模板构建和维护，各类项目自动套用相应分类标准进行管理。

研究生用户项目管理：

a、研究生院所需项目功能开发，包含纵向项目、横向项目、校级项目。并支持项目汇总显示。

b、研究生参与校内教师主持的项目，须由教师首先在科研处教师系统内完成登记并在“项目成员”内录入研究生信息（含姓名、学生身份证号），系统以身份证号为关联字段导入研究生科研分系统。

研究生非项目申请书内成员且承担了项目工作任务，项目主持人须在向科研处提供的工作量表内加入研究生信息，并附研究生撰写的详细工作任务清单（由本人及项目主持人共同签字）。由科研处工作人员将研究生信息增添至“项目成员”内。

c、研究生担任项目负责人或参与校外人员主持的科研项目，实现项目管理。校级项目的项目分类中包含科研创新基金和博士生重点选题类别。

本系统需与学校数据平台上的科研数据实时对接，实现项目分类/成果分类等属性的兼容。在对接过程中产生的所有费用，由投标人完全承担，采购人不再另行支付任何费用。

### 4、成果管理

论文：研究生院所需论文功能开发；

提供论文信息新增、删除、编辑、查询、审核、批量管理、导入、导出以及统计分析功能。系统提供三种论文登记方式：论文登记、论文认领和论文自助检索。点击“新增”按钮可直接登记论文信息。论文认领是通过论文网推子系统，抓取特定来源的论文信息或者导入论文数据包后，直接向论文作者本人推送论文信息，由作者登录系统后进行认领。论文自助检索是指系统对接知网、EI、SCI、CSSCI平台论文数据库，科研人员登录系统，输入检索信息后，直接从网络检索论文信息，获取本校科研人员所发表论文的题录信息，存放至本地。

著作：研究生院所需著作功能开发；

实现著作信息采集、审批、查询、导入导出以及统计分析功能。管理研究生参与校内教师编写的著作，须由教师首先在科研处系统内完成登记，教师登记时须填写学生身份证号，系统以此为关联字段导入研究生科研分系统。研究生担任主编或参与校外人员主编的著作，由研究生登录系统后填写提交“基本信息”、“详细信息”和“作者信息”等内容。

获奖：研究生院所需获奖功能开发；

本栏目仅记录与科研成果相关的获奖情况。基本信息记录内容依据获奖证书内容；所属单位记录内容为学生学籍信息中院系所信息；详细信息中奖励证书为必选项；完成人信息记录内容依据我校研究院规定构建。

学术交流：研究生院所需参加学术交流功能开发；

主办会议：可分为国际、国内、省内等多级别的会议管理。二级单位通过系统可以申请主办学术会议，然后由科研管理部门审核。会议信息包括会议基本情况、经费情况、会议有关资料等。

学术讲座：对二级单位组织的各类交流论坛和讲座的管理。讲座信息包括讲座基本信息、讲座人基本信息、讲座内容概要等。

参加会议：对研究生外出参加的学术会议进行登记管理。

合作研究：对研究生与其他单位、个人合作研究进行登记管理。

### 5、综合管理

综合管理提供科研队伍（含研究生和组织结构）、基础平台、文档共享、导入导出日志以及身份及信息维护管理功能。

（1）科研队伍

提供研究生和组织结构信息管理功能。

研究生

实现研究生基本信息和详细信息（科研相关信息）管理。系统可自动统计研究生相关项目、成果等数据，生成个人科研详情表。科研管理人员可以通过研究生列表，查看研究生的科研详情表。

研究生可以查看自己的科研详情表，可对科研详情表所展示的内容进行筛选，对所展示的字段进行设置，导出相应的Excel表格，支持在线打印。

组织结构

提供组织结构信息管理功能，包括相关科研单位和管理单位信息管理。可设置相关单位负责人、联系人等信息，可设置其下属/二级单位。

系统可通过单位列表，查看和统计单位人员信息，统计单位科研项目、成果等信息。

（2）基础平台

基础平台通常指相关实体或者虚拟的研究机构。科研管理人员可管理和维护研究机构基本信息，可查看研究机构的研究生列表，可统计各研究机构研究生、项目、成果等信息。

（3）文档共享

系统提供各类科研管理文档共享功能，可设置文档类型，由科研管理人员进行文档发布、管理和维护，向研究生共享。

研究生可查询、浏览和下载相关科研文档，科研管理人员可查看文档下载次数信息。

（4）导入导出日志

系统自动记录用户的导入导出日志，按照模块名进行归类和统计，显示导入导出数量、类型、日志状态、操作人员、时间等信息，并且可以在规定时间内进行撤销操作。

系统提供导入日志详情，便于科研研究生查看系统数据导入情况。

（5）身份及信息维护

身份1：管理员

由研究生工作部、研究生院工作人员担任（多名）。

身份2：培养单位管理人员

培养单位每学年提交负责审核研究生科研信息的工作人员名单，由管理员批量导入。

身份3：研究生

从学校信息平台导入研究生学籍信息，以证件号码为识别字段。

研究生首次登录系统，弹出科研信息登记诚信承诺书，缓时1分钟，点击同意后方可进行信息录入。

身份4：教师

使用科研管理系统数据库教师信息。

### 6、数据交换与接口需求

系统开发应严格遵照国家软件工程规范，根据学校具体需求提供相应web service接口。便于学校组织人员或通过第三方进行二次开发、功能扩充以及与其它信息系统的整合。

系统的开发必须严格遵守教育部最新颁发的《教育管理信息化标准》和《CELTS-34高等学校管理信息标准》，并必须符合学校信息编码标准，数据库要向学校全面开放。预留标准的输入输出接口，提供数据字典以及系统数据库的只读权限，方便未来第三方系统与本项目系统进行兼容整合。接口提供方式包括但不限于Web Service、XML、JSON方式等。提供该系统与中央财经大学数据中心、统一身份认证中心或者其它应用系统的标准数据交换接口和数据双向交换整合服务，数据交换内容根据学校数据中心业务需求而定。因我校其他系统建设原因暂无法对接的，该系统也需要预留对接接口，待可以对接时，无论是否超出免维时间，中标公司都需协助我方实现以上数据交换和对接工作，由此产生的费用包含在此次招标范围内。

所有基础数据提供导入导出功能，所有能查询出的数据提供导出系统数据的功能，导入导出格式要求至少支持文本文件（.txt）和EXCEL文件两种；若数据需要转移，则全部数据必须能完整、准确的导出、迁移。

具备支持其它系统报表推送功能的相应接口，或具备支持BI分析工具的接口。

实现在校园门户的单点登录，具备相应接口及解决方案。

实现系统消息(待办提醒/站内短信)在校园门户的推送。

实现系统内重要事项手机短信提醒的推送。

针对以上数据对接方面的功能，中标公司需为学校提供终身免费服务。如因系统升级、调整影响数据交换等功能，应提前告知学校并免费完善相应对接程序。

## （二）项目执行标准

按国家相关标准规范执行

## （三）质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、安全性：
    （1）确保应用系统源代码安全，无漏洞；
    （2）提供较完善的数据加密机制，确保数据存储和数据传输安全；
    （3）提供明晰的鉴权机制，按业务要求实现功能分级，并对用户分级授权；
    （4）确保现有业务都能通过网络操作完成。
    （5）系统采用分级管理模式，对不同级别用户的操作权限和数据访问范围有严格的限制，系统管理员可以根据学校情况灵活设置安全策略。

2、可审计：

系统具备日志跟踪与分析功能，提供详尽的用户操作日志，提供丰富的查询方式，供追溯和追责。

3、可靠性：

系统运行稳定可靠，充分考虑冗余问题，要在系统设计范围内保证随着系统数据量的增加，系统性能不出现显著下降。

4、稳定性：

系统架构设计合理，结合必要的集群、热备等手段，保证系统不间断运行。系统用户数不受限制，可支持1500人的同时在线访问，可支持150用户的并发访问量。系统可以全天候24*7天运行，不会因为程序错误导致响应失败或者系统崩溃。

- 开发技术：

系统采用B/S架构，数据库支持使用Oracle11g/SQL Server2008及以上版本，支持主流的应用服务器等。

- 可扩展性：

系统架构设计可满足业务变化引起的系统功能升级。研究生科研管理系统是业务性非常强的应用系统，为保证系统的易用性和可操作性，在系统中为不同类型的用户专门设计的符合其操作习惯的用户界面和操作流程，确保系统的简单易用。

- 易维护性：

采用代码维护、公式调整、参数配置等手段，确保用户可自行维护系统基础设置数据项。系统采用纯B/S结构，系统升级和日常维护只需要在服务器进行即可。系统为管理员提供了丰富的系统设置和维护功能，包括用户和权限设置、字段维护、代码表维护、日志监控、数据批量处理、远程备份、数据同步等等，让管理员在办公室就可以对系统进行各项日常维护工作。

8、易操作性：

系统设计符合业界通用规范和习惯用法，满足非专业用户的日常使用。

## （四）项目交付时间、项目实施地点

项目交付期：

自合同签订之日9个月内完成开发、安装、调试等采购人正常使用前的一切工作。

项目交付/实施地点：

采购人指定地点（中央财经大学）。

## （五）服务标准、期限、效率等要求

1、系统维护期（质保期）

系统验收通过后提供三年免费售后现场质保技术服务，包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。质保期从项目验收合格之日起开始计算，质保期内应根据需要派驻专门人员到现场指导并排障。在合同规定的免费服务期限之内，为学校免费提供各种技术服务，包括在线答疑、定期回访、软件更新、版本升级与技术培训。

2、产品升级服务

软件应用支持及升级等免费服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持和因国家大环境管理要求而进行必要改造等。

## 验收标准

项目实施完成后，在项目验收期间进行成果交付。验收交付内容包括系统安装程序、配套软件、项目文档等。

# 项目实施进度要求

自合同签订之日2个月内完成需求调研；自合同签订之日8个月内完成所有功能开发，数据处理；自合同签订之日9个月内完成系统测试、验收。

# 项目验收要求

1、由投标人完成项目全部内容的交付，并派专业人员到现场进行安装、调试，直至能够按设计要求正常运行。

2、软件被检验或测试不符合规格要求，采购人可以拒绝接受该软件，投标人应更换被拒绝的软件。

3、本合同最终要通过采购人组织的信息化专家组验收。

# 质保期及售后服务要求、培训要求

## （一）质量保证及售后服务要求

（1）本项目的免费保修与维护期限为三年，自验收之日起三年内，提供免费技术支持服务，服务内容如下：

1.所有有关研究生科研管理系统的使用和实施的问题和要求。

2.由于系统本身程序所引起的问题，提供永久的免费技术支持服务。

（2）通过以下方式提供技术支持服务：

1.热线服务：投标人维护服务人员通过热线电话、电子邮件为采购人解答技术问题。提供7*24小时的电话技术支持和服务，对于一般问题，2小时内做出实质性响应，4小时内解决问题。（一般问题定义：除重大问题以外的其他问题。）

2.远程维护服务：投标人通过远程维护方式对采购人研究生科研管理系统进行远程调试的。

3.根据用户需求，对重大问题提供现场技术支持，6小时内到达指定现场，24小时内解决问题。（重大问题定义：系统阻塞；常用功能使用不正常。）

## （二）培训要求

软件交付后，投标人须提供免费的培训服务。投标人应根据自身系统情况，提供2次的专业培训。投标人应根据采购人的要求提供系统维护人员及使用人员等不同层次的培训，培训内容包括：软件的使用、安装及日常维护方法等。

# 其他要求

## ★（一）知识产权

投标人应保证采购人在使用其提供的软件或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切经济责任，如果出现诉讼，投标人承担包括但不限于因诉讼发生的诉讼、律师费用和经济赔偿。投标人需出具承诺函并加盖投标人公章。

## （二）技术资料

1、软件到达时，投标人向采购人提交包括但不限于下列文件和资料：

（1）软件全部使用说明书；

（2）软件源发运和装箱的详细资料、产品合格证明书等；

（3）本项目指定开发的软件项目，应提交全部可编译源程序代码。

2、软件到达时，投标人向采购人提交软件详细使用说明书、《需求规格》、《总体设计》等全部文档资料。

第五章   评标标准

    - 商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人履约能力 | 6 | 1）投标人具有高新技术企业证书的，得2分； 2）投标人符合ISO27001信息安全管理体系认证，得2分； 3）投标人具有科研管理系统软件著作权证书的，得2分； 注：须提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 实施案例 | 17 | 投标人近两年（2016年11月1日起至投标截止日期止，以合同签订日期为准）类似项目软件开发案例，每有1个有效案例得1分，最多得17分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页），并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 2 | 投标文件内容完整、编制质量好、对招标文件的响应程度： 1）目录索引、页码、标题、编号、正文、表格等排版规范无错乱，完全满足得1分，每出现一个错误扣0.5分，扣完为止。 2）双面打印、证件复印、正文内容清晰，完全满足得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 | 25 |  |

二、技术及服务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标、参数对招标文件的响应情况 | 12 | 投标文件须对招标文件《技术需求书》的响应程度。完全满足招标文件技术要求、应答完整的得12分； 如有负偏离，每一项指标负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人需对本采购文件技术要求进行逐条逐项答复、说明和解释。不满足上述要求的对应指标项视为负偏离。 |
| 2 | 项目理解认知 | 4 | 投标人对本项目软件具有准确的理解与认知；项目重点、难点分析贴合项目实际，应对方案科学、合理，完善程度高的，得4分； 投标人对本项目的理解基本符合本项目需求；项目重点、难点分析基本贴合项目实际，应对方案相对完善的，得2分； 投标人对本项目理解不够深刻；项目重点、难点分析及应对方案完善程度一般的，得0分。 |
| 3 | 实施方案 | 5 | 综合考虑投标人业务流程分析、业务实际、方案的创新性、实用性和可操作性： 实施方案分析完整合理、符合业务实际、具有创新性、实用性、可操作性强，符合项目需要的，得5分； 实施方案分析合理、基本符合业务需要、有一定的实用性、可操作性，基本符合项目需要的，得3分； 实施方案一般可行，得1分；未提供得0分。 |
| 4 |  | 5 | 综合考虑投标人实施方案的总体设计思路、各子系统功能设计深化程度、架构合理可行性符合招标文件要求、系统功能能够满足业务流程管理的需要等方面。 方案总体设计思路清晰、科学合理，各子系统功能设计深化程度高，符合项目需要，得5分； 方案总提设计有思路、较科学较合理，各子系统功能有深化设计，基本符合项目需要，得3分； 方案一般可行，得1分；未提供得0分。 |
| 5 | 系统安全性、业务延展性 | 5 | 方案中提出的数据安全和灾备措施，科学合理有效的得5分；方案中提出的数据安全和灾备措施，科学基本合理的得2分；方案欠合理或未提出数据安全保障措施的得0分。 |
| 6 | 对接方案 | 6 | 对接方案中对本项目结构分析合理，提出的对接方案完整、合理、可行的，得6分； 对接方案中对本项目结构分析具有可行性，能够实现的数据对接的，得3分； 对接方案一般、可行性差的得1分； 未提供对接方案的得0分。 |
| 7 | 演示视频 | 15 | 演示内容应按照以下功能点的顺序进行演示。未提供演示系统或播放失败的本项不得分。本项满分15分。以下5项演示功能，每有一项未演示或不能完全演示的扣3分，扣完为止。 1.与知网、EI、SCI、CSSCI平台的数据对接形成校内成果共享库，并为科研人员提供对三大检索库的统一查询功能； 2.支持多种身份登录系统，不同身份具有不同业务权限，数据权限，系统用户业务权限，数据权限可配置。 3.支持科研项目、成果统计功能，生成统计报表、统计图形，统计维度可定制。 4.对项目/成果页面的字段进行自适应扩展，能直接增减字段，设置属性和布局，满足个性化业务对象需求变化。 5.能对业务审核流程进行可视化设置角色和流程，满足实际业务流程变更需求。 |
| 8 | 节能环保 | 1 | 投标产品列入财政部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》或最新一期《节能产品政府采购清单》并且不属于强制采购产品类型的，加1分； 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得加分。 |
| 9 | 项目实施方案及进度计划 | 2 | 项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性，考虑生产组织计划、交货、安装、指导培训、测试、应急措施等对业主的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素。满足或优于招标文件要求的得2分，否则得0分。 |
| 10 | 培训措施、技术支持 | 3 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，得3分；培训方案内容较全面、措施可行，具有可行的技术支持方案，一般得1分；方案内容、措施及可行性技术方案差的或未提供得0分。 |
| 11 | 服务团队 | 4 | 投标人派本项目人员分工和人员保证项目顺利实施的各项因素：人员安排完整合理的，得4分，人员安排较完整可基本满足项目需要的，得2分；人员安排一般或差的，得0分。 |
| 12 | 售后服务 | 3 | 考虑售后服务体系、质保期及免费保修服务承诺。整体方案合理、措施有力、售后服务承诺优越，得3分；整体方案可行、售后服务承诺较优越，得2分；方案及售后服务承诺一般，得1分；方案及售后服务承诺次或未提供得0分。 |
| 合计 | 65 |  |

三、价格评分标准

价格得分的计算：

本项目价格权重为：10分

投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：

投标人报价得分=（满足招标文件要求且投标价格最低的投标人评标价/投标人评标价）×价格权重

注：投标人评标价为根据《投标人须知》23.3条规定调整后的投标报价。

# 第六章   附件—投标文件格式

### 附件1　资格、资信证明文件分册

### 附件1-1  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字盖章后立即生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：_________

（注：若投标人为事业单位或其他组织或分公司（仅当招标文件注明允许分公司投标的），则此处签署人可为单位负责人）

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

附：被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

被授权人身份证复印件:

附件1-6  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表（必须填写）

| 投标人名称：____________________ 填表日期：_________ |
| --- |
| 详细地址 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介及组织机构情况 |  |
| 单位股权关系 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 职工总数 |  |
| 工程技术人员总数 |  |
| 员工职称情况 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
| 人数 |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |
| 银行贷款（万元） |  |
| 企业财务状况（万元） | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 主要设备状况 | 主要设备名称 | 型号 | 数量 | 设备状况 |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

### 附件1-7  投标人声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。）

## 附件2　商务技术文件分册

## 附件2-1　投标书

投 标 书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告(招标编号/包号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本___份及电子文件   份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 商务条款偏离表

- 技术需求偏离表

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币          元，交款单据复印件后附。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附招标文件中规定的应提交和交付的货物投标总价：见《开标一览表》。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）若投标人获得中标，投标人保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表（签字）

投标人名称（全称）

投标人（盖章）

日     期

附：投标保证金交款单据复印件：

## 附件2-2　开标一览表

## 开 标 一 览 表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（人民币元） | 实施周期 | 实施地点 | 投标保证金 | 其他 声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件技术需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

2.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

3.此表须由投标人提供二份相同的原件，一份与投标保证金交款单据及《投标人退款、开票信息》共同包装在一个信封内单独提交用于开标现场唱标，另一份在投标文件《商务技术文件分册》中提供。

4.此表中，每包的投标总价应和附件2-3中的总价相一致。

5.本表必须按包分别填写。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

## 附件2-3  投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：                                    报价单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总 价 合 计（元） |  |
| 其中属于小型和微型、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务的价格合计 |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

4.上述各项的详细规格，可另页描述。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-4　商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-5　技术需求偏离表

技术需求偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，应做到投标货物和服务的技术应答与招标文件技术需求书序号、技术需求书要求一一对应。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-6　业绩一览表

| 序号 | 项目 名称 | 合同 签订时间 | 合同金额 （元） | 项目 单位 | 项目单位 联系人/电话 | 项目内容 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式及编号顺序进行编排。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

3、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-7　项目技术及服务方案

投标人应根据本项目技术需求编制项目技术及服务方案，包含内容见招标文件投标人须知第9条要求及本项目评标标准。

## 附件2-7-1  产品及服务说明一览表

产品及服务说明一览表（硬件）

项目名称：                                 采购编号：                         包号：

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各项货物详细技术性能指标和参数应另页描述，并随本表附后。【对于简单货物类采购（如电脑等硬件设备），还须“重点说明并详细列出各品目产品的详细配置、主要零部件的规格型号、生产商和品牌等”】

产品及服务说明一览表（软件）

项目名称：                                 采购编号：                         包号：

| 序号 | 品目号 | 产品及服务名称 | 生产厂家 | 软件版本 | 开发日期 | 建设周期 | 技术指标参数或功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各项产品及服务详细技术性能指标和参数或功能应另页描述，并随本表附后。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8　拟派往本项目实施团队情况

## 附件2-8-1  本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8-2  本项目实施团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 相关工作年限 |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 | 担任何职 （负责人/参加者） | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-9　售后服务承诺

售 后 服 务 表

| 售后服务 机构名称 |  | 值班电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地点 |  | 负责人 |  |
| 售后服务机构 其他情况简介 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 可提供的 优惠条件 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 质保期承诺 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 其他售后服务 | （可另附页说明，格式自拟） |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-10　招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料

附件2-11　招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书格式

致：中钢招标有限责任公司

我公司参加了贵公司组织的招标编号为__________的  (项目名称) 招标项目的投标。我方承诺，我方一旦在本项目中标，将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司中标资格并不退还我方的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：

电话：                                传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

附件2-12　投标人退款、开票信息格式

致: 中钢招标有限责任公司

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：

（以下两项信息勾选一项并按要求填写。注：投标人公章请勿加盖在银行账号上。）

□我单位为小规模纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

□我单位为一般纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

地      址：

电      话：

开户行全称：

账      号：

我单位“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图附后。

以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。

投标人名称：                财务专用章/公章

日期：

## 附件2-13（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明投标人和产品生产厂家的所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）。

企业名称（盖章）：

日           期：

## 附件2-13（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：